中华人民共和国船舶技术法规

MSA 20**年 第**号 公告

船用产品检验规则

（二次征求意见稿）

简要编写说明

1.新增了附录《船用产品的持证类型、检验方式和技术要求》；

2.新增了船用产品检验相关证书样式和填写说明；

3.完善了船用产品证书、文书类型和发证程序；

4.优化了船用产品单件（批）检验流程。

目    录

第1章  总  则	2

第2章  检验与发证	6

第3章  工厂认可	9

第4章  型式认可	14

第5章  单件（批）检验	17

第6章  证书的保持、失效、暂停、撤销	19

第7章　图纸和技术文件审查	22

附录1  船用产品的持证类型、检验方式和技术要求	24

附录2  证书格式样本	30

附录3  证书填写说明	34

## 第1章  总  则

1.1  目的

1.1.1 为贯彻中华人民共和国相关法律和行政法规，保障水上生命财产安全、防止水域环境污染，确保船用产品符合安全和环保技术要求，制定《船用产品检验规则》（以下简称本规则）。

1.2  适用范围

1.2.1 除另有规定外，本规则适用于中国籍船舶、在中华人民共和国管辖水域设置的水上设施、船运集装箱所使用的船用产品。

1.2.2 军用船舶和体育运动船舶的船用产品不适用本规则。

1.3  施行与应用

1.3.1 本规则自202X年X月X日起施行。

1.3.2 船用产品应根据本规则附录1《船用产品的持证类型、检验方式和技术要求》的规定经检验合格，取得相应的证书、文书。

1.3.3 中国籍船舶、水上设施、船运集装箱所使用的须持证的船用产品见本局相关船舶技术法规。相关船舶技术法规中对于应持证船用产品的检验方式、技术要求另有规定的，从其规定。

1.3.4 按照本规则完成认可的船用产品和制造厂，应由船舶检验机构向社会公布。

1.3.5 船舶检验机构应对其检验合格的船用产品标注检验标志和/或认可标志，标志样式及使用办法由船舶检验机构制定并向社会公布。

1.3.6 对于入中国船级社船级的船舶/海上设施的产品执行相应船级社的要求(法规有明确要求的除外)，视同符合本规则的规定，中国籍非入级船舶/海上设施的产品应按照本规则要求开展检验发证。

1.3.7 已列入本规则附录的船用产品，如系本国无法生产的进口产品，且未持有本规则要求的船用产品证书、文书时，如该船用产品持有外国政府主管机关或检验机构出具的产品证明，可由船舶检验机构对该船用产品在装船前进行检验，经检验确认符合本局的相关技术要求和船舶适用条件后，方可装船使用。

1.3.8 本局秉持安全、环保的原则，鼓励研发和推广使用具有高新技术的船用产品，但此类船用产品应经验证表明不仅能适应船舶环境条件，而且能满足装船的预定用途。

1.3.9本局负责对附录1《船用产品的持证类型、检验方式和技术要求》进行维护，及时调整并公布变更内容。

1.4 解释

1.4.1 本规则由中华人民共和国海事局负责解释，本规则所述“本局”系指中华人民共和国海事局。

1.5 责任

1.5.1 本局对船用产品检验工作实施统一监督管理。

1.5.2 船舶检验机构应遵守法律、行政法规和本规则的规定，对申请的船用产品实施检验；建立并实施有效的船用产品检验质量控制制度，保证检查和检验的完整性和有效性，确保签发或签署的证书、文书所载内容与检验完成时船用产品的技术状况相符，对检验质量负责。

1.5.3 船用产品申请方应具有法人资格，遵守法律、行政法规和本规则的规定，及时向船舶检验机构申请船用产品检验；船用产品设计、制造单位具备相应生产、检测资源及完善的质量管理体系条件，如实向船舶检验机构提供真实、完整的图纸或文件资料、图纸及资料的合法性声明等信息，对其设计和制造的产品质量负责。

1.5.4 船舶检验机构应当对申请方提交的图纸或技术文件予以保密，非经申请方书面授权，不应向任何其他与该船用产品设计、制造、维护无关的个人或实体泄露。但下列信息除外：

（1） 船舶检验机构所出具的证书、文书和在其出版物和/或官方网站、本局网站已发布的；

（2） 制造厂、申请方已向公众公开的；

（3） 根据法律规定，司法程序中所必需提供的；

（4） 根据船用产品订购者要求，为使其确认订购的船用产品是否符合质量要求而向其出示或提供的仅与该船用产品检验、试验结果有关的。

1.6  术语与含义

1.6.1 本规则有关术语与含义如下：

（1）船舶检验机构：系指交通运输部和省、自治区、直辖市人民政府设置的船舶检验机构。

（2）船舶：是指各类排水或者非排水的船、艇、筏、水上飞行器、潜水器、移动式平台以及其他移动式装置。

（3）水上设施：系指水上、水下各种固定或者浮动建筑、装置和固定平台，但是不包括码头、防波堤等港口设施。

（4）集装箱：系指满足下列要求的运输设备：

①  具有耐久性和足够的强度，适于重复使用；

②  经专门设计，便于以一种或多种运输方式运输货物，而无须中途换装；

③  为了系固和（或）便于装卸，设有角件；

④  4个外底角所围蔽的面积应为下列两者之一：

i)	至少为14m2(150 ft2)；

ii)	如装有顶角件，则至少为7m2(75 ft2)

上述定义的集装箱包括符合上述特征的近海集装箱、可移动罐柜、多单元气体容器（MEGCs）和散装容器，但不包括车辆和包装。

（5）船用产品：系指在船舶、水上设施、船运集装箱上使用的关系水上交通安全和防止水域环境污染的重要设备、部件和材料。

（6）部件：系指构成设备和/或系统的零件或组成部分。

（7）工厂认可： 系指船舶检验机构对连续型工艺批量生产或完全根据生产工艺、生产过程控制来保证质量的船用产品，通过文件或图纸资料审查、现场审核和型式试验，以验证船用产品符合技术要求，并确认制造厂具备持续生产该船用产品的能力和条件的评价过程。

（8）型式认可：系指船舶检验机构对定型设计单一或系列船用产品，通过图纸资料审查、现场审核和型式试验，以验证船用产品符合技术要求，并确认制造厂具备持续生产该船用产品的能力和条件的评价过程。

（9）单件（批）检验：系指由船舶检验机构为签发证书、文书，对船用产品逐件或逐批进行的检验。

（10）型式试验：系指按规定的试验方法对船用产品样品，包括其材料和部件所进行的试验。

（11）样品：系指用于试验或检验的代表性的船用产品。

（12）申请方：系指向船舶检验机构申请船用产品检验的组织，可以是船用产品制造厂、代理商或设计单位等。

（13）制造厂：系指生产和/或装配最终船用产品的组织。

（14）审核：系指确定质量活动及其相关结果是否符合计划安排，以及这些安排是否有效实施，并适合于达到预定目标的系统和独立的检查。

（15）定期审核：系指为确认认可证书保持有效而进行的审核。

（16）认可证书： 系指船舶检验机构盖章签发的用于证明船用产品或制造厂通过认可的证书，包括工厂认可证书和型式认可证书。

（17）船用产品证书： 系指船舶检验机构盖章签发或船舶检验人员签署的用于证明某件或某批船用产品经检验合格的证书。产品证书用以证明：

① 产品符合检验依据要求；

② 产品已进行规定的检验和试验；

③ 检验样品源自检验产品本身；

④ 产品的试验在船舶检验机构参加或船舶检验机构接受的公认独立第三方检测和试验机构或根据特别商定的情况下进行。

（18）文书：系指等效证明文件、制造厂证明和图纸和技术文件审查意见书。等效证明文件系指本身不由船舶检验机构出具，但经船舶检验机构盖章和船舶检验机构签署的用于证明船用产品经检验合格的证明、报告等文件。制造厂证明系指由制造厂独立签发的用于证明船用产品符合相关技术要求的声明或证明。图纸和技术文件审查意见书系指船舶检验机构出具的用于证明船用产品符合有关技术要求的证明、报告等文件。

（19）电子证件：系指由各船舶检验机构依法出具的、具有同纸质证件的内容和效力完全一致的正式证书、文书。电子证件上附加的内容可包括：CA数字证书、船舶检验机构印章、验船师签名、二维码等必要要素。

## 第2章  检验与发证

2.1  检验申请

2.1.1  船用产品一般由申请方向船舶检验机构申请检验。

对于适用本规则第1章3.6的船用产品，申请方可以是船舶所有人或经营人。

2.1.2 申请方应通过填写船舶检验机构制定的书面和/或电子申请书向船舶检验机构申请检验，并按规定要求提交相关资料。

2.1.3 申请检验前，为保证船舶检验机构所见证、确认的检测、试验或利用制造厂设备进行的检查有效、可靠，申请方应确保满足下述检验安全和技术条件：

（1） 申请方和/或受检方对受检处所的安全进入负全部责任。对拟进行的检验工作安排、人员配备要求、劳动保护措施、安全条件确认、检验过程安全控制应采取切实有效措施，以保证检验工作安全有效进行。

（2） 制造厂应建立和落实有关检测、试验设备的控制、检定（校准）和维修制度，并确保这些设备使用时，其测量不确定度已知及与要求的测量能力一致。

（3） 制造厂从事检验、试验的人员应能胜任其承担的工作。特别是从事理化试验、无损探伤或其他特殊试验和检查者，应经过专门培训和具备适任资格或经历。

（4） 与检验有关的试验和船用产品实物检查均应在船用产品制造厂或船舶检验机构指定或同意的场所进行。

（5）应当进行图纸或技术文件审查的船用产品已通过图纸或技术文件审查。

2.2  检验的受理与实施

2.2.1 船舶检验机构接到申请方的申请应予以评估受理，受理后的申请应按其规定程序和时限要求进行办理。

2.2.2 有下列情形之一的，船舶检验机构可不予受理并及时告知申请方：

（1） 申请事项不属于本规则规定范围；

（2） 申请方不满足本规则总则1.5.3的要求；

（3） 申请方无法向船舶检验机构提交受理申请所需的资料或证据；

（4） 申请方在向船舶检验机构提供有关文件和信息时有弄虚作假行为。

2.2.3  受理检验申请后，船舶检验机构应依照本规则第3章至第6章规定对受检船用产品实施工厂认可、型式认可和/或单件（批）检验。

2.2.4  持有有效认可证书的制造厂，经船舶检验机构授权，可根据授权对认可范围内的船用产品进行检查和试验。船舶检验机构授权不免除其应承担的责任。

2.3  发证

2.3.1  船用产品经检验合格后，应当：

（1）由船舶检验机构按照本规则规定签发或签署下述证书或文书：

①船用产品证书；

②等效证明文件。

（2）本规则和本局有关船舶技术法规规定可持制造厂证明的船用产品，由持有相应有效认可证书的制造厂签发制造厂证明。

2.3.2 船用产品通过认可后，由船舶检验机构按照本规则规定向申请方签发下述证书：

①工厂认可证书；

②型式认可证书；

2.3.3 船用产品证书、工厂认可证书和型式认可证书的格式样本见本规则附录2，证书填写说明见本规则附录3。

2.3.4 等效证明文件的内容参照本附录2要求执行。

2.3.5 制造厂证明的样式由认可后的制造厂编制并经船舶检验机构同意。

2.3.6  有下列情形之一的，船舶检验机构不得签发或签署相关证书或文书：

（1） 经审查或检验，认为船用产品存在缺陷或不适合预定用途；

（2） 经检查和评价，认为申请认可的船用产品或制造厂不满足认可条件；

（3） 获得认可后的船用产品质量下降明显，且未能在规定期限内采取纠正措施以满足船舶检验机构要求。

2.3.7 船舶检验机构签发或签署的产品证件可以是书面证件和/或电子证件，电子证件与书面证件具有同等效力，申请方可自由选择。

2.3.8 电子证件应采用数字签名加密，并使用唯一的查询号 ( UTN ) 供实时在线验证，以确保电子证件的有效性和真实性。电子证件可通过网络查验和下载。

2.4  检验标志

2.4.1  检验标志是船舶检验机构制定的检验特定符号。经船舶检验机构检验合格的船用产品，应在产品本体和/或铭牌上标示检验标志。

2.4.2  检验标志应尽可能采用钢印，以不损伤船用产品为原则标识在易查看的船用产品非工作面和/或船用产品铭牌上。如难以实施，可采用船舶检验机构的防伪标志或船舶检验机构同意的其它办法予以标识。用于检验标志的钢印或其它标志的发放，船舶检验机构应予以控制。

2.4.3  船舶检验机构授权制造厂使用的检验标志的式样和规格，应在使用前经船舶检验机构确认并备案。

2.4.4  标志在船用产品上的检验标志的式样，应与船用产品证书或等效证明文件上反映的一致。

2.4.5  对已标识检验标志的船用产品，船舶检验机构或授权制造厂在随后检验中发现不合格，应采取措施予以消除检验标志。

2.5  认可标志

2.5.1 认可标志是船舶检验机构制定的认可特定符号。经船舶检验机构同意，制造厂可使用其认可标志，认可标志的使用应符合船舶检验机构的相关规定。

## 第3章  工厂认可

3.1  一般要求

3.1.1  工厂认可是对制造厂的生产条件、产品标准和质量保证系统的认可。

申请工厂认可的制造厂应建立完善的质量管理体系。

适用工厂认可的船用产品见本规则附录1《船用产品的持证类型、检验方式和技术要求》。

3.1.2  工厂认可证书表明证书上注明的企业生产证书限定船用产品的条件和能力经签发证书的船舶检验机构认可。

3.1.3  获得工厂认可证书，仅意味制造厂被船舶检验机构视为有资格生产该证书注明的产品。在工厂认可保持有效的期间内，制造厂应按本规则附录1《船用产品的持证类型、检验方式和技术要求》的要求向船舶检验机构申请对有关产品进行认可后的单件（批）检验。

3.1.4  工厂认可的初次认可程序由以下三部分组成：

- 文件审查；

- 现场审核，包括：

① 质量管理体系核查；

② 制造过程审核；

- 型式试验。

3.2  文件审查

3.2.1 申请方应根据船用产品的预定用途向船舶检验机构提交工厂认可申请书，说明申请认可的船用产品和生产场所范围，并提交以下文件资料：

（1）工厂概况；

（2）企业资质文件，包括注册登记证明、营业执照和/或许可证、已有的认可证书（如适用）等能表明申请方具有申请认可范围船用产品的生产能力和质量水平的相关有效文件、报告和证明等；

（3）采购、生产车间、储备场所、试验室、计量室等部门的职责及关系；

（4）从事检验、试验、特殊工艺操作及主要技术、质量管理人员的数量和所具备的资格、资历；

（5）质量管理体系文件，可包括质量手册、与质量控制和检验有关的程序，主要生产设备和检验及试验设备。

（6）船用产品的技术特性，包括用途、型式、型号和主要特性参数等；

（7）船用产品图纸及制造工艺流程等技术文件；

（8）型式试验大纲；

3.2.2  船舶检验机构应对申请方提交的文件资料进行审查，以决定是否：

（1）要求申请方补充资料；

（2）需要到工厂进行初步核查；

（3）批准船用产品图纸、技术文件以及型式试验大纲；

（4）接受船用产品的某些项目已进行验证或鉴定的结果。

3.2.3 文件审查通过的，船舶检验机构应将批准图纸和技术文件、质量控制文件、型式试验大纲等一并退回给申请方，同时留有备查。

3.2.4  船用产品图纸和技术文件如需单独提交审查的，按照本规则第7章规定执行。

3.3  现场审核

3.3.1  船舶检验人员应根据工厂认可计划和工厂拟认可的船用产品范围，视审核需要到有关的部门、车间、储备场所、试验室等有关场所进行现场审核，跟踪见证典型船用产品（型式试验用船用产品或需通过型式试验考核的样品）的主要制造过程，包括为过程监控或验证质量而进行的取（制）样、检验和试验。

3.3.2  现场审核期间，制造厂应指定适任人员配合审核并提供必要的协助。

3.3.3  质量管理体系审核应包括：

（1）人员：制造厂是否配备数量充足且适任的检验人员和重要工序操作人员；

（2）设备：制造厂是否保证制造过程所用的生产设备、工艺装备和测试装置及仪表具备和保持使船用产品满足的规定要求，和/或进行过程监控所需要的特性和状态；对检验、测量、试验设备（包括计量器具和试验软件），是否建立有效的控制、检定（校准）和维修制度，并保持有效检定及适用状态；

（3）环境：制造厂是否确定和管理为达到船用产品符合要求所需的工作环境。

（4）文件管理：制造厂质量管理体系是否对生产过程策划和运行所需的文件、采购文件、检验文件和外来文件建立评审和控制要求；

（5）采购环节：制造厂是否建立符合质量管理体系要求的原材料和零部件供方评价准则和管理要求，按照管理要求进行有效质量控制，并制定和维护原材料和主要零部件的供方清单；

（6）生产环节：制造厂是否建立适当的船用产品生产工艺流程、工艺规程和质量控制点，并对影响船用产品符合要求的任何外包过程进行控制；

（7）检验环节：制造厂是否建立符合船用产品制造适用标准的检验流程并有效运转；

（8）标识：制造厂是否建立完善的识别和标记系统，抽样检测的样品应能够追溯到对应的成品，成品应能追溯到所用的主要材料和主要零部件的来源；

（9）不合格品控制：制造厂是否确保不符合要求的船用产品得到识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。是否编制形成文件的程序，以规定不合格品控制以及不合格品处置的有关职责和权限。

3.3.4 制造过程审核应包括：

（1）根据申请认可的范围，到相关部门、车间、储备场所、试验室等场所进行审核，确认其生产装备、制造工艺以及试验能力满足船舶检验机构相关要求；

（2）跟踪见证典型船用产品的主要制造过程，包括为过程监控或验证质量而进行的取样（制样）和试验过程。

对涉及采购的材料和部件，根据其对船用产品的重要程度要求在供方的车间进行检查或进行相关的试验；

3.3.5 船舶检验人员在审核中发现不合格的，应书面通知申请方。

3.4  型式试验

3.4.1  型式试验应按照船舶检验机构批准的试验大纲进行。

3.4.2  型式试验的样品的选取应满足以下要求：

（1）按照批准的图纸和/或生产工艺制造，并从生产线随机抽取相同规格的船用产品进行确认。

（2）在船舶检验人员现场见证下选取并予以专门标识，必要时应采取封样。

（3）如需要制备试样，试样的制备和标识以及标识转移，应在船舶检验人员现场见证下进行。取样方法、制备工艺和数量应满足认可要求。

3.4.3 型式试验前，船舶检验人员应检查试样的符合性并验证标识情况。

3.4.4 型式试验一般在在国家认证认可监督管理委员会认可的试验室或船舶检验机构接受或认可的试验室进行。如船舶检验机构认为制造厂具有相应的试验条件和能力，型式试验的部分或所有项目可在制造厂进行。

3.4.5 型式试验在国家认证认可监督管理委员会认可的试验室或船舶检验机构接受或认可的试验室进行的，船舶检验人员可直接接受其试验报告而不必现场见证。其它型式试验一般应在船舶检验人员现场见证下进行。

3.4.6 型式试验结束后，相关试验机构应提供试验报告，试验报告至少包括以下内容：

（1）船用产品的型号、规格和标识；

（2）试验依据、试验方法和验收条件；

（3）试验设备和测量仪器的规格；

（4）各项试验的环境条件（如适用）；

（5）试验日期和地点；

（6）试验结果。

3.4.7 试验报告应由相关试验机构的责任人员和参加试验的船舶检验人员共同签署。船舶检验人员未参加试验的，应对试验报告进行审核确认。

3.4.8 船舶检验机构应对型式试验报告进行审核，评估试验结果，核实是否符合型式试验的要求。

3.5  认可证书的签发和有效期

3.5.1  对按照本章3.2至3.4要求完成文件审查、现场审核和型式试验，且评估结果符合认可要求的制造厂，由船舶检验机构签发有效期不超过5年的工厂认可证书。

3.6 定期审核

3.6.1  在工厂认可证书有效期内，制造厂应于每年度在证书周年日前3个月内向船舶检验机构申请定期审核。船舶检验机构应在证书周年日前后3个月内完成定期审核。

3.6.2  定期审核包括：

（1） 质量管理体系审核要求是否满足本章3.3.4的要求；

（2） 如船舶检验机构认为必要，可对认可的船用产品进行抽样检验/试验；

（3） 如检验机构通过船用产品认可后的单件（批）检验，已对工厂的情况有足够的了解并确认满足认可要求，则可不作专门的抽样检验或试验。

3.6.3  对经过定期审核确认符合工厂认可证书保持条件的制造厂，船舶检验机构应在工厂认可证书上签署以确认工厂认可证书保持有效。

3.7  认可证书换新

3.7.1  工厂认可证书到期需要换新的，制造厂应在证书到期日前3个月内向船舶检验机构提交申请，并向船舶检验机构报告任何与船用产品设计和质量管理体系有关的变更情况。逾期后申请的，应重新进行工厂认可。

3.7.2  申请工厂认可证书换新的，其文件审查、现场审核和型式试验分别按照本章3.2、3.3和3.4执行。

3.7.3  如船用产品的设计和认可依据未发生变化，由制造厂书面说明并提交相关试验报告，船舶检验机构审核评估后可以免除型式试验或部分试验项目。

3.7.4  经确认满足认可要求的，船舶检验机构应签发新的工厂认可证书，有效期计算如下：

（1）换新工作在原证书到期前3个月之前完成的，有效期自新证书签发日起加不超过5年；

（1）换新工作在原证书到期前3个月之内完成的，有效期自原证书到期日起加不超过5年；

（2）换新工作在原证书到期日前开展但在认可证书到期后完成的，有效期自原证书到期日起加不超过5年。

3.8  认可证书变更

3.8.1 属于下列情形的，申请方应申请认可证书变更：

（1）申请方生产装备、制造工艺等无变化，仅申请方名称变化、名义地址变化（地理位置不变）或申请减少船用产品认可的。

（2）申请方主要生产装备、制造工艺发生或地理位置变化，或申请增加相同种类船用产品认可的。

3.8.2 认可证书变更属于本章3.8.1.(1)规定情形的，船舶检验机构可不再进行现场审核和型式试验等工作，并按其程序签发认可证书。新证书中应注明原证书号，有效期同原证书。原证书由船舶检验机构收回并作废处理。

3.8.3 认可证书变更属于本章3.8.1.(2) 规定情形的，船舶检验机构应重新批准认可试验大纲并按照大纲进行相关型式试验，同时进行现场审核（仅增加同类认可船用产品的除外）。现场审核和型式试验通过后，船舶检验机构应签发新的工厂认可证书。新证书中应注明原证书号，有效期同原证书。新证书仅为新增加相同种类船用产品的，原证书继续有效；新证书涵盖原证书认可范围的，原证书由船舶检验机构收回并作废处理。

3.8.4 制造厂应监视船用产品或其生产过程的变化，发生下列重大变动时，应报告船舶检验机构并接受评估，更新原批准的相关图纸和技术文件并提交船舶检验机构重新审查。

（1）船用产品图纸、技术文件、工艺规程或质量管理体系发生较大变化；

（2）涉及船用产品设计、主要制造材料、关键工艺或船用产品特性和特征的变化。

3.8.5 船舶检验机构认为必要时，应在船舶检验人员现场见证下对变化所涉及的范围进行检查和试验，确认满足要求后按照本章3.8.3要求签发新的工厂认可证书。

3.8.6 申请方申请增加不同种类船用产品认可的，应按照工厂认可初次认可程序办理。

## 第4章  型式认可

4.1  一般要求

4.1.1 型式认可是对船用产品的设计图纸、技术标准、型式试验和样品质量的认可，适用于定型设计的单个或系列船用产品。型式认可用以确认制造厂具有持续生产符合船舶检验机构确定的标准要求产品的能力。

申请型式认可的制造厂应建立完善的质量管理体系。其质量管理体系、图纸技术文件、产品制造及检验要求应覆盖拟申请检验发证的产品。

适用型式认可的船用产品见本规则附录1《船用产品的持证类型、检验方式和技术要求》。

4.1.2 型式认可证书表明证书上注明的企业生产证书限定船用产品的条件和能力经签发证书的船舶检验机构认可。

4.1.3 获得型式认可证书，仅意味被船舶检验机构视为有资格生产该证书注明的产品。在型式认可保持有效的期间内，制造厂应按本规则附录3《重要产品持证目录》的要求向船舶检验机构申请对有关产品进行认可后的单件（批）检验。

4.1.4 型式认可的初次认可程序由以下三部分组成：

（1）文件审查。

（2）现场审核，包括：

①质量管理体系核查；

②制造过程审核。

（3）型式试验。

4.2  文件审查

4.2.1 申请方应根据向船舶检验机构提交型式认可申请书，说明制造厂及其生产场所和申请认可的船用产品的必要信息，如船用产品的用途、型式、型号（必要时包括商标）、有关主要特性的主要参数等。

4.2.2文件审查程序按照本规则第3章3.2执行。

4.3  现场审核

4.3.1 现场审核按照本规则第3章3.3执行。

4.4  型式试验

4.4.1  型式试验按照本规则第3章3.4执行。

4.5  型式认可证书的签发和有效期

4.5.1 对按照本章4.2至4.4要求完成文件审查、现场审核和型式试验且评估结果符合认可要求的制造厂，由船舶检验机构签发有效期不超过5年的型式认可证书。

4.6  定期审核

4.6.1 对无需签发船用产品证书或等效证明文件的船用产品，在型式认可证书有效期内，制造厂应在每年度证书周年日前3个月内向船舶检验机构申请定期审核。船舶检验机构应在证书周年日前后3个月内完成定期审核。

4.6.2 定期审核包括：

（1）质量管理体系核查是否满足本规则第3章3.3.4的要求；

（2）如船舶检验机构认为必要，可进行认可船用产品的抽样检验或试验，样品应由船舶检验人员现场选取。

4.6.3对经定期审核确认符合型式认可证书保持条件的制造厂，船舶检验机构应在型式认可证书上签署，以确认型式认可证书保持有效。

4.7  型式认可证书换新

4.7.1 型式认可证书到期需要换新的，制造厂应在证书到期日前3个月内向船舶检验机构提交申请，向船舶检验机构报告任何与船用产品设计和质量管理体系有关的变更情况。逾期后申请的，重新进行型式认可。

4.7.2 申请型式认可证书换新的，船舶检验机构应当：

（1）确认船用产品图纸、核实船用产品设计或规格继续是否适用认可依据；如有变化，重新审批型式试验大纲；

（2）按照本章4.3规定进行现场审核。

4.7.2 如船用产品的设计未发生变更，一般可以免除型式试验，必要时船舶检验机构可要求重新试验。

4.7.3 经确认满足认可要求的，船舶检验机构应签发新的型式认可证书，有效期计算同本规则第3章3.7.4。

4.8  认可证书变更

4.8.1 型式认可证书变更按照本规则第3章3.8执行。

## 第5章  单件（批）检验

5.1 一般要求

5.1.1 单件（批）检验是对船用产品逐件或逐批进行的检验，适用于申请持有船用产品证书或等效证明文件的船用产品。

5.1.2 适用单件（批）检验的船用产品见本规则附录1《船用产品的持证类型、检验方式和技术要求》。

5.1.3 先通过认可再进行单件（批）检验的船用产品，其单件（批）检验可按本章5.4执行。

5.1.4  单件（批）检验程序由以下两部分组成：

（1）船用产品图纸和技术文件审查；

（2）现场检验。

5.2 图纸和技术文件审查

5.2.1 进行单件（批）检验的船用产品，申请方应向船舶检验机构提交船用产品检验申请书，说明船用产品的名称、用途、型号和主要特性参数以及所采用的检验形式。

5.2.2 申请单件（批）检验的船用产品，如图纸和技术文件需审查，申请方应于申请产品检验前完成。图纸和技术文件审查按本规则第7章执行。

5.3  现场检验

5.3.1  船舶检验机构应按如下要求进行现场检验：

（1） 核查制造厂的质量管理体系并确认有效运行；

（2） 逐件或逐批进行检验，并且每件或每批抽样进行型式试验；

（3） 通过下列一种或多种方式确认符合批准的图纸和技术文件要求：

①型式试验；

②制造过程中的检验和试验；

③最终产品的检验和试验。

5.3.2 本章涉及的型式试验按照本规则第3章3.4执行。

5.3.3 如船用产品已经具有型式试验或其等效的资料，船舶检验机构可通过对申请方提交的相关资料进行评估，以确定是否需要进行部分或全部的型式试验。

5.4  认可后的单件（批）检验

5.4.1 对经船舶检验机构一项或多项认可后的船用产品，船舶检验机构可按照下列简化原则制定船用产品单件（批）检验计划并按计划进行检验：

（1）获得工厂认可后不必进行重复型式试验，根据对制造厂现场审核的结果，可减少船舶检验人员见证的试验项目和/或频次；

（2）获得型式认可后不必进行重复型式试验，根据对制造厂现场审核的结果，可减少船舶检验人员见证的试验项目和/或抽样比例。

5.5 证书、文书签发或签署

5.5.1 对经过单件（批）检验确认符合技术要求的船用产品，船舶检验机构应签发船用产品证书或签署等效证明文件。

## 第6章  证书的保持、失效、暂停、撤销

6.1  认可证书的保持

6.1.1  持有工厂认可证书的制造厂，在证书有效期内符合下列条件时保持有效：

（1） 法律地位、生产资质应持续符合国家的最新要求，且经认可的船用产品符合资质文件的规定范围。

（2） 质量管理体系应保持有效运行，船用产品的生产、制造过程持续符合认可的标准。

（3） 认可范围内的船用产品未发生重大事故，在国家或地方相关检查中未出现不合格情况。

（4） 正确使用认可证书和认可标志。对顾客或相关方的重大投诉和抱怨应及时有效地处理，并按要求及时通报船舶检验机构。

（5） 接受船舶检验机构每年一次的定期审核。

（6） 未发生导致认可证书失效、暂停或撤销的情况。

6.1.2  持有型式认可证书的制造厂，在证书有效期内符合下列条件时保持有效：

（1） 法律地位、生产资质应持续符合国家的最新要求，且经认可的船用产品符合资质文件的规定范围。

（2） 质量管理体系应保持有效运行，船用产品的生产、制造过程应持续符合认可的标准要求。

（3） 认可范围内的船用产品未发生重大事故，在国家或地方相关检查中未出现不合格情况。

（4） 正确使用认可证书和认可标志。对顾客或相关方的重大投诉和抱怨应及时有效地处理，并按要求及时通报船舶检验机构。

（5） 属于无需签发船用产品证书或签署等效证明文件的，接受船舶检验机构每年一次的定期审核。

（7）未发生导致认可证书失效、暂停或撤销的情况。

6.1.3 在认可证书有效期内，船舶检验机构可随时对制造厂的船用产品制造过程进行审核，以验证船用产品的生产是否符合已批准的图纸和文件。对此，工厂应予以配合。

6.2  认可证书的失效、暂停、撤销

6.2.1 认可证书有效期内，发生下列情况之一，认可证书将自动失效：

（1） 证书持有者擅自涂改证书；

（2） 适用技术法规规定的技术要求发生变化；

（3） 发生未经船舶检验机构批准的产品设计和文件重大变更；

（4）发生未经船舶检验机构批准的生产方式重大变更；

（5） 船舶检验机构对产品图纸/技术文件的批准无效或不再有效。

6.2.2 在认可证书有效期内，船舶检验机构发现制造厂存在下列情况之一时，应暂停认可证书：

（1） 未按规定接受检验机构的定期审核；

（2） 在定期审核中发现认可的船用产品存在非偶然性不合格或严重不合格；

（3） 未按规定要求纠正定期审核中发现的不合格；

（4） 质量管理体系发生重大变更，且未通知船舶检验机构；

（5） 质量管理体系未有效运行导致船用产品质量；

（6） 认可的主要原材料和零部件发生改变，且未经船舶检验机构批准；

（7） 发生船用产品质量问题未及时采取纠正措施，或不配合船舶检验机构和海事管理机构的调查；

（8） 未正确使用认可标志。

6.2.3 在认可证书有效期内，船舶检验机构发现制造厂存在下列情况之一时，应撤销认可证书并向社会公布：

（1） 证书暂停后未在规定时间内纠正，或证书暂停连续时间达6个月及以上；

（2） 装船使用的船用产品未在认可证书载明的制造设施内生产（包括转包认可和贴牌生产的船用产品），且未经船舶检验机构批准；

（3） 定期审核发现认可的船用产品存在严重不合格，且未在要求时限内完成纠正。

（4） 未正确使用认可证书和/或船用产品证书，故意误导订货方致使装船产品实质上未按规定经船舶检验机构检验；

（5） 未正确使用检验标记；

（6） 伪造船用产品证书或检验标记；

（7） 获得认可的过程中存在欺诈、造假、故意隐瞒事实等手段或存在违法行为；

6.2.4  认可证书发生失效、暂停或撤销的，认可范围内的船用产品视为不符合认可条件。申请方如申请恢复认可或重新申请认可的，应向船舶检验机构证明已采取有效措施消除了导致认可失效、暂停及认可撤销的原因。

6.3  船用产品证书、等效证明文件的撤销

6.3.1  发生下列情况之一，船舶检验机构应撤销船用产品证书或等效证明文件：

(1)  证书持有者擅自涂改证书；

(2)  发生产品质量问题未按要求及时报告船舶检验机构，或未采取纠正措施，或不配合船舶检验机构和海事管理机构的调查；

(3) 制造厂获得证书的过程中存在欺诈、作假、故意隐瞒事实或其它违法行为的；

(4) 制造厂不当行为造成的船用产品质量存在隐患，船舶检验机构认为需要撤销的；

(5)未经船舶检验机构同意，制造厂制造船用产品与批准的图纸和技术文件不一致的。

## 第7章　图纸和技术文件审查

7.1  一般要求

7.1.1  图纸和技术文件审查是指船舶检验机构对船用产品的设计图纸和相关技术文件的审查，适用于检验发证（包括认可）过程中需要对船用产品的图纸和技术文件进行审批的船用产品。

7.1.2  船用产品图纸和技术文件审查主要为以下目的：

（1） 通过船用产品图纸和技术文件审查，确认船用产品设计满足适用的审查依据；或

（2） 通过船用产品图纸和技术文件审查，与申请方对船用产品进行约定，作为制造的船用产品与审批图纸符合性验证的依据。

7.1.3 申请工厂认可、型式认可和单件（批）检验的船用产品应按本规则附录1要求进行图纸和技术文件审查。

7.2  提交与审查

7.2.1  除另有规定外，申请方提交图纸和技术文件审查应至少包括下列材料：

（1）设计图纸，包括总图、主要部件图纸、主要零部件或材料清单等；

（2）阐明船用产品规格的文件；

（3）阐明船用产品性能、使用用途的文件；

（4）必要的工程计算和分析报告；

（5）船舶检验机构根据具体情况要求的其它文件。

7.2.2  申请方提交审查的船用产品图纸和技术文件应符合下述要求：

（1）以船舶检验机构可接受的文字清楚地表达船用产品的设计、构造、材料、尺寸及其功能和性能参数。如有必要，还应包括使用方面的限制或规定。

（2）以适当方法印制、复制的正式设计图纸、资料，卷面应充分清晰，图纸的绘制、修改、标注等应符合通行的准则。

（3）图纸和技术文件可采用书面版本和/或电子版本的形式。

7.2.3  申请方应保证是图纸和技术文件的权利所有人；如提交的图纸为专利图纸，申请方应为专利权人或经专利权人书面同意。

7.2.4  船舶检验机构应根据本规则附录1规定的技术要求，结合船用产品的预定用途对图纸和技术文件进行审查。审查过程中如需要申请方补充资料，应及时书面通知申请方。

7.2.5  船舶检验机构完成图纸和技术文件审查后，应向申请方出具图纸和技术文件审查意见书。

7.3  批准的有效性

7.3.1  批准的图纸和技术文件仅对批准通知书上所指定的申请方及其授权方有效。

7.3.2  发生下列情况之一的，批准的图纸和技术文件自动失效：

（1） 船舶检验机构批准图纸和技术文件时所提出的附加条件和要求不能满足；

（2） 船用产品适用的船舶技术法规要求发生变化；

（3） 批准后发现申请方不符合本章7.2.3的规定。

7.3.2 图纸和技术文件在批准后如被修改，且修改涉及或影响到船用产品主要系统、船用产品及其主要零部件的重要结构及其强度、所用材料、规定特性、特征或使用限制条件，则应重新提交船舶检验机构批准。

## 附录1 船用产品的持证类型、检验方式和技术要求

| 序号 | 产品名称 | 证件类别 | 检验方式 | 审图 | 技术要求 | 检验指南 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 船舶材料 |
| 1.1 | 轧制钢材 | E | WA | - | 1.中国船级社《材料与焊接规范》（2022）第1篇第3章 2.国际船级社协会（IACS）UR W11“Normal and higher strength hullstructural steels” 3.国际船级社协会（IACS）UR W16“High Strength Steels for Welded Structures” | 中国船级社《（W-01船用轧制钢材）》 | 适用于船舶及水上设施等所用的轧制钢材。 |
| 1.2 | 钢管 | E | WA | - | 中国船级社《材料与焊接规范》（2022）及其修改通报第1篇第4章 | 《中国船级社（W-13钢管）》 |  |
| 1.3 | 铝合金 | E | WA | - | 中国船级社《材料与焊接规范》（2022）及其修改通报第1篇第8章 | 《中国船级社（W-04铝合金型材、W-03铝合金板材）》 | 适用于建造船体的铝合金板材、型材（包括棒材和管材），以及其他审图要求或强度计算所要求的铝合金。 |
| 1.4 | 铸件 | C | WA | - | 中国船级社《材料与焊接规范》（2022）及其修改通报第1篇第6章、第7章、第8章、第9章 | 《中国船级社（W-20铸铁件、W-06铸钢件）》 | 适用于与船体构成整体的构件：如首尾柱，挂舵臂，尾轴架等。包括铸钢件、铸铁件、铜合金铸件、铝合金铸件等。 |
| 1.5 | 锻件 | C | WA | - | 中国船级社《材料与焊接规范》（2022）及其修改通报第1篇第5章 | 《中国船级社（W-05锻钢件、W-18连续纤维锻造整体式曲轴锻钢件、W-19连续纤维锻造半组合式曲轴锻钢件）》 | 轴/舵系用重要锻钢件：如桨轴、中间轴、推力轴、舵杆、舵销等。锻件包括锻钢件、铝合金锻件等。 |
| 1.6 | 钢丝绳 | C | WA | - | 中国船级社《材料与焊接规范》（2022）及其修改通报第1篇第10章 | 《中国船级社（W-12钢丝绳）》 | 适用于拖带船舶用拖索和系船索，起重设备用钢丝绳，以及替代锚链的钢丝绳。 |
| 1.7 | 树脂 | - | WA | - | 中国船级社《材料与焊接规范》（2022）及其修改通报第2篇第2章第2节 |  | 船体结构用树脂。 |
| 1.8 | 增强材料 | - | WA | - | 中国船级社《材料与焊接规范》（2022）及其修改通报第2篇第2章第2节 |  |  |
| 1.9 | 合成（轴承）材料 | - | WA | - | 中国船级社《材料与焊接规范》（2022）及其修改通报第2篇第2章第2节 |  | 用于舵杆、舵销、舵轴和尾轴的轴承用非金属合成材料。 |
| 1.10 | 车间底漆 | - | WA | - | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第2篇第1章 2.中国船级社《材料与焊接规范》(2022)及其修改通报第3篇第2章 3.中国船级社《船舶结构防腐蚀检验指南》第3章 4.GB/T6747-2008《船用车间底漆》 | 《中国船级社（A-01涂料）》 | 用于金属材料表面处理后的暂时保护。 |
| 1.11 | 船底防污漆 | - | WA | - | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第2篇第1章 2.中国船级社《船舶结构防腐蚀检验指南》第3章 3.2001年国际控制船舶有害防污底系统公约（AFS公约） 4.GB/T6822-2014《船体防污防锈漆体系》 | 《中国船级社（A-01涂料）》 |  |
| 1.12 | 船舶液舱涂料 | - | WA | - | 1.GB5369《船用饮水舱涂料通用技术条件》 2.GB/T6746《船用油舱漆》 3.GB/T6823《船舶压载舱漆》 4.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第2篇第1章 5.中国船级社《船舶结构防腐蚀检验指南》第3章 6.MSC.215(82)《所有类型船舶专用海水压载舱和散货船双舷侧处所保护涂层性能标准》 7.GB/T6823-2008《船舶压载舱漆》 8.国际海事组织海安会决议MSC.288(87)《原油油船货油舱保护涂层性能标准》 9.GB/T5369-2008《船用饮水舱涂料通用技术条件》 10.GB/T6746-200《船用油舱漆》 11.GB/T14616-2008《机舱舱底涂料通用技术条件》 | 《中国船级社（A-01涂料）》 | 包括：船用饮水舱涂料，船舶油舱漆，船舶压载舱漆，原油船货油舱漆，机舱舱底涂料。 |
| 1.13 | 焊条 | - | WA | - | 中国船级社《材料与焊接规范》（2022）及其修改通报第3篇第2章 | 《中国船级社（J-01焊接材料）》 |  |
| 1.14 | 焊丝 | - | WA | - | 中国船级社《材料与焊接规范》（2022）及其修改通报第3篇第2章 | 《中国船级社（J-01焊接材料）》 |  |
| 1.15 | 焊剂 | - | WA | - | 中国船级社《材料与焊接规范》（2022）及其修改通报第3篇第2章 | 《中国船级社（J-01焊接材料）》 |  |
| 2 | 船体设备 |
| 2.1 | 舱口盖 | C | - | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第3篇 2.本局《国际航行海船法定检验技术规则（2014）》第4篇第II-2章第3和9条、第3篇载重线 3.2010国际耐火试验程序规则第3部分 4.《1974年国际海上人命安全公约》第II-2章第3，9条 5.中国船级社《国内航行海船建造规范》第2篇第2章第20节 |  | 适用于由产品厂直接供货。 |
| 2.2 | 水密门 | C | - | X |  |  | 包括控制、指示和报警。 |
| 2.3 | 移动式检验通道 | C | - | X | 1.经MSC.194(80)修正的《1974年国际海上人命安全公约》第Ⅱ-1章3-6条 2.经MSC.158(78)修正的MSC.133(76)《检查通道技术规定》 3.中国船级社《船舶与海上设施起重设备规范》（2007）第4、5、6、7章 4.GB/T19155-2017《高处作业吊篮》 |  | 适用于根据批准的船舶结构通道手册所列的，且存放在船上的移动式检验通道设备。 |
| 2.4 | 舵叶 | C | - | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》(2022)及修改通报第2篇第3章 2.中国船级社《材料与焊接规范》(2022)及其修改通报第3篇第5章 |  | 适用于由产品厂直接供货。 |
| 2.5 | 锚链及其附件 | C | WA | O | 1.中国船级社《材料与焊接规范》（2022）及其修改通报第1篇第10章 2.国际船级社协会（IACS）W18 《Anchor Chain Cables and Accessories》(Rev.5 May2004） | 《中国船级社（W-09船用锚链及其附件）》 | 仅非标锚链附件应审图。 |
| 2.6 | 锚及附件 | C | WA | X | 中国船级社《材料与焊接规范》（2022）及其修改通报第1篇第10章 | 《中国船级社（W-07锚设备）》 |  |
| 2.7 | 锚机 | C | - | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第3篇第13章 2.中国船级社《钢质内河船舶建造规范》（2016）及其修改通报第2篇第9章 3.ISO4568-2006《造船－海船－起锚机和起锚绞盘》 | 《中国船级社（D-02锚机装置）》 |  |
| 2.8 | 舷窗 | C | TA | X | 1.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第II-2章第3、9条 2.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-1章第3-12条 3.国际海事组织2010年国际耐火试验程序规则第3部分 4.国际海事组织海安会决议MSC.337(91)《船上噪声等级规则》 5.中国船级社《船舶及产品噪声控制与检测指南》第3篇第4章 |  | 产品名称：防火窗，防火舷窗。 |
| 3 | 轮机设备 |
| 3.1 | 压载泵、舱底泵、消防泵 | C | TA | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第3篇第2章 2.国际船级社协会（IACS）UR G3 (Rev.6 Jan 2016) 3.国际船级社协会（IACS）Rec 151 (July 2017)； 4.国际船级社协会（IACS）Rec 151 (Rev.1 Nov 2020) | 《中国船级社（P-01泵）》 |  |
| 3.2 | 通海阀 | C | TA | X | 中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第3篇第2章 |  |  |
| 3.3 | 空气管关闭装置 | C | TA | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第3篇第2章 2.国际船级社协会（IACS）UR P03(Rev.4 Jan 2016) | 《中国船级社（P-03空气管自动关闭装置）》 |  |
| 3.4 | 锅炉 | C | WA | X | 中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第3篇第6章 | 《中国船级社（B-01锅炉）》 |  |
| 3.5 | 空气瓶 | C | WA | X | 中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第3篇第6章 | 《中国船级社（B-03船用空气瓶）》 |  |
| 3.6 | 发动机 | C | TA | X | 1.本局《内河小型船舶检验技术规则》（2016及其2019修改通报）第5章 2.本局《沿海小型船舶检验技术规则》（2016）第4章 3.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第3篇第9章 4.中国船级社《船用应用天然气燃料规范》（2021）第3、6、7章 5.中国船级社《散装运输液化气体船舶结构与设备规范》（2018）及其修改通报第3篇第5、16章 6.中国船级社《液化气体运输船气体燃料发动机系统设计与安装指南》（2018）第4章1.中国船级社《内河小型船舶建造规范》（2006）第1、5章 7.中国船级社《沿海小船入级与建造规范》（2005）第4章 8.中国船级社《游艇入级与建造规范》（2020）第1篇第1、3章 | 《中国船级社（M-22双燃料发动机）》 | 1.包括：柴油机、双燃料发动机、气体燃料发动机、汽油机; 2.除应急用柴油机外，130KW以上柴油机、双燃料发动机须签发NOx排放证书（EIAPP证书）。 |
| 3.7 | 舵机 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇船舶安全第2-1.2.7条 2.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第3篇第13章3.中国船级社《钢质内河船舶建造规范》（2016）及其修改通报第2篇第9章 | 《中国船级社（D-01液压舵机）》 |  |
| 3.8 | 齿轮箱 | C | TA | X | 中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第3篇第10章 | 《中国船级社（M-04齿轮传动装置）》 | 适用于主推进机械用的齿轮传动装置。 |
| 3.9 | 弹性联轴器 | C | TA | X | 中国船级社《钢质海船入级规范》(2022)及其修改通报第3篇第11章 | 《中国船级社（M-21弹性联轴节）》 | 适用于主推进机械，含万向联轴器。 |
| 3.10 | 非弹性联轴器 | C | - | X | 中国船级社《钢质海船入级规范》(2022)及其修改通报第3篇第11章 |  | 适用于主推进机械。 |
| 3.11 | 螺旋桨 | C | WA | X | 1.中国船级社《材料与焊接规范》（2022）及其修改通报第1篇第9章 2.中国船级社《钢质海船入级规范》 3.中国船级社《海上高速船入级与建造规范》 4.中国船级社《国内航行海船建造规范》 5.中国船级社《钢质内河船舶建造规范》 6.中国船级社《内河高速船入级与建造规范》 7.ISO484/1《造船-船用螺旋桨-制造公差：第1部分直径大于2.5m的螺旋桨》或ISO484/2《造船-船用螺旋桨-制造公差：第2部分直径在0.8m与2.5m之间的螺旋桨》或GB12916《船用金属螺旋桨技术条件》 8.ISO3715《造船-船用螺旋桨-相关术语》 9.ISO1940-1《机械振动：刚性转子的平衡质量要求》 | 《中国船级社（W-10铜合金螺旋桨）》 |  |
| 3.12 | 可调桨装置 | C | - | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》 2.中国船级社《钢质内河船舶建造规范》 3.中国船级社《材料与焊接规范》 | 《中国船级社（M-18可调桨装置）》 |  |
| 3.13 | Z型推进装置 | C | - | X | 1.中国船级社《沿海小船入级与建造规范》（2005）第4章及其修正案 2.中国船级社《内河小型船舶入级与建造规范》（2006）第5章及其修正案 3.中国船级社《游艇入级与建造规范》（2012）第3章及其修正案 4.中国船级社《海上高速船入级与建造规范》（2015）第6章及其修正案 5.中国船级社《内河高速船入级与建造规范》（2016）第6章及其修正案 | 《中国船级社（M-17Z型推进装置）》 |  |
| 3.14 | 喷水推进装置 | C | - | X | 中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其变更通告第3篇第2、11章 | 《中国船级社（M-15喷水推进装置）》 |  |
| 3.15 | 电力推进装置 | C | - | X | 中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第3篇，第11章 |  | 推进装置、Z型推进装置。 |
| 4 | 电气设备 |
| 4.1 | 发电机 | C | TA | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第4篇第3章 2.中国船级社GD22-2015《电气电子产品型式认可试验指南》 3.IEC60092-301-1980{Ed.3.0}船用电气装置.第301部分:设备-发电机和电动机 4.IEC60034-1-2017{Ed.13.0}旋转电机第1部分：定额和性能 5.IEC60034-2-1:2014旋转电机第2部分：旋转电机（牵引电机除外）确定损耗和效率的试验方法 6.IEC60034-4:2018旋转电机.第4部分同步电机参数的试验测定方法 7.IEC60034-5:2020旋转电机第5部分：旋转电机整体设计提供的防护等级—分级 8.IEC60034-6:1991{Ed.2.0}旋转电机第6部分冷却方法 9.IEC60034-8:2007/AMD1:2014{Ed.3.1}旋转电机第8部分：线端标志与旋转方向 10.IEC60034-9:2003/AMD1:2007{Ed.4.1}旋转电机第9部分：噪声 11.国际船级社协会（IACS） UR E13 (Rev.2 Aug 2015 Corr.1 June 2018) Test requirements for Rotating Machines | 《中国船级社（E-04发电机）》 | 50kVA以下提供制造厂证明。 |
| 4.2 | 发电机组（50KVA及以上） | C | - | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第4篇第3章 2.IEC60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013IEC《外壳防护等级（IP代码)》 3.IEC60092-301-1994{Ed.3.0}《船用电气装置.第301部分:设备-发电机和电动机》 4.国际船级社协会（IACS）UR M80（May 2019）《交流发电机组要求》 | 《中国船级社（E-05发电机组）》 |  |
| 4.3 | 应急发电机组 | C | - | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第4篇第3章 2.IEC60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013IEC《外壳防护等级（IP代码)》 3.IEC60092-301-1994{Ed.3.0}《船用电气装置.第301部分:设备-发电机和电动机》 4.国际船级社协会（IACS） UR M80（May 2019）《交流发电机组要求》 | 《中国船级社（E-05发电机组）》 |  |
| 4.4 | 电动机 | C | TA | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第4篇第3章 2.中国船级社《材料与焊接规范》及其修改通报 3.中国船级社GD22-2015《电气电子产品型式认可试验指南》 4.IEC60092-301:1980{Ed.3.0}船用电气装置.第301部分:设备-发电机和电动机 5.IEC60092-301-am1:1994{Ed.3.0} 6.IEC60092-301-am2:1995{Ed.3.0} 7.IEC60034-1:2017{Ed.13.0}旋转电机第1部分：定额和性能 8.IEC60085:2007{Ed.4.0}电气绝缘-热分级 9.IEC60034-5:2020{Ed.5.0}旋转电机第5部分：旋转电机整机防护等级(IP代码)-分级 10.IEC60034-6:1991{Ed.2.0}旋转电机第6部分：冷却方法(IC代码) 11.IEC60034-7:2001{Ed.2.1}旋转电机第7部分：旋转电机的结构和安装配置型式的分类(IM代码) 12.IEC60034-8:2014{Ed.3.1}旋转电机第8部分：线端标志与旋转方向 13.IEC60034-15:2009{Ed.3.0}旋转电机第15部分：模绕定子线圈的交流旋转电机的耐压等级 14.IEC60068-2-30:2005{Ed.3.0}环境试验-第2-30部分：试验-试验Db：交变湿热（12h+12h循环） 15.IEC60068-2-11:1981{Ed.3.0}环境试验-第2部分：试验试验Ka盐雾 16.IEC60079-0:2017{Ed.7.0}爆炸性气体环境用电气设备第0部分通用要求 17.IEC60079-1:2014{Ed.7.0}爆炸性气体环境用电气设备第1部分隔爆型“d” 18.IEC60079-2:2014{Ed.6.0}爆炸性气体环境用电气设备第2部分:正压外壳型“p” 19.IEC60079-7:2017{Ed.5.1}爆炸性气体环境用电气设备第7部分增安型“e” 20.CB/T3907-1999船用锻钢件超声波探伤21.IEC60092-501:2013船用电气装置第501部分：专用装置.电力推进装置 21.国际船级社协会（IACS）UR E13 ( Rev.2 Aug 2015 Corr.1 June 2018) Test requirements for Rotating Machines 22.国际船级社协会（IACS ）Rec.68 Guidelines for non-destructive examination of hull and machinery steel forgings | 《中国船级社（E-03电动机）》 | 50kW以下提供制造厂证明；防爆电机除外。 |
| 4.5 | 主配电板 | C | - | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》(2022)及其修改通报第4篇第2、3章 2.中国船级社《国内航行海船建造规范》（2022）及其修改通报第4篇第2章 3.IEC60092-504:2016船舶电气设施第504部分:特殊设备控制和仪器仪表 4.IEC60865-1:2011短路电流效应计算第1部分：定义和计算方法 5.IEC61439-1:2011低压开关设备和控制设备组合装置第1部分:一般规则 6.IEC60092-302-2:2019船舶电气设施第302-2部分:低压开关设备和控制设备组合装置-船电 7.GB/T7061-2016船用低压成套开关设备和控制设备 | 《中国船级社（E-12低压配电板）》 |  |
| 4.6 | 应急配电板 | C | - | X | 同主配电板 | 《中国船级社（E-12低压配电板）》 |  |
| 4.7 | 电缆 | C | WA | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第4篇第3章。 2.IEC60092-350:2020《船舶电气设备第350部分:船舶与海上设施用电力、控制和仪表电缆的通用结构和试验要求》 3.IEC60092-354:2020《船舶电气设备第354部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)挤包绝缘单芯和三芯电力电缆》 | 《中国船级社（E-01船用电线电缆）》 |  |
| 4.8 | 推进装置遥控系统 | C | TA | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》2022及其修改通报第4篇第2、3章，第7篇第2章，第8篇第15章 2.中国船级社《钢质内河船舶建造规范》（2016）及其修改通报第4篇第2,4章 |  |  |
| 4.9 | 机舱监控报警系统 | C | TA | X | 中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第7篇第2章 |  |  |
| 4.10 | 动力定位系统 | C | TA | X | 1.国际海事组织海安会通函MSC.1/Circ.1580船舶和装置的动力定位（DP）系统指南 2.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第7篇第2章,第8篇第11章 3.中国船级社《海上移动平台入级规范》（2020）及其修改通报第5篇第2章,第6篇第2章，第8篇第9章 |  |  |
| 4.11 | 蓄电池 | C | TA | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第4篇第3章 2.中国船级社GD22-2015《电气电子产品型式认可试验指南》 3.IEC60092-305船舶电气设备第305部分：蓄电池 | 《中国船级社（E-06蓄电池）》 | 用作主电源、推进电机电源的蓄电池须持有产品证书或等效证明文件。 |
| 4.12 | 防爆风机 | C | TA | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其变更通告第3篇第3章 2.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其变更通告第6篇第3章 | 《中国船级社（M-08船用通风机）》 |  |
| 4.13 | 防爆灯具 | - | TA | X | 中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其变更通告第4篇第3章 | 《中国船级社（E-09防爆灯具）》 |  |
| 5 | 救生设备 |
| 5.1 | 救生圈 | - | TA | X | 1.本局《远洋渔船法定检验技术规则（2019）》及其修改通报 2.《1974年国际海上人命安全公约》及修正案第III章第4、7和34条 3.经MSC.207(81)修正的MSC.48(66)《国际救生设备规则》第I、II章 4.经MSC.200(80)、MSC.226(82)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》第1部分第1节,第2部分第3节 5.国际海事组织海安会决议MSC.481(102)《经修订的关于救生设备使用和张贴逆向反光材料的建议案》 6.本局《远洋渔船法定检验技术规则（2019）》及其修改通报 7.GB4302-2008《救生圈》 | 《中国船级社（L-02救生圈）》 |  |
| 5.2 | 救生设备示位灯 （1）救生艇筏和救助艇灯； （2）救生圈自亮灯； （3）救生衣灯。 | - | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第3章 救生艇灯： 2.经MSC.47(66)修正的《1974年国际海上人命安全公约》第III章 3.经MSC.218(82)修正的MSC.48(66)《国际救生设备规则》及其修正案第IV章第4.4条 4.经MSC.200(80),MSC.226(82),MSC.323(89)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》第1部分,第10节 救生筏灯： 5.《1974年国际海上人命安全公约》及修正案,第III章,第4、7、22、26、32和34条 6.经MSC.207(81)、MSC.218(82)修正的MSC.48(66)《国际救生设备规则》第I、IV章 7.经MSC.200(80)、MSC.226(82)、MSC.323(89)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》第1部分,第10节 救生圈自亮灯： 8.《1974年国际海上人命安全公约》及修正案,第III章,第4、7、22、26、32和34条 9.经MSC.207(81)修正的MSC.48（66）《国际救生设备规则》第I、II章 10.经MSC.200(80)、MSC.226(82)、MSC.323(89)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》第1部分,第10节 救生衣灯： 11.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案,第III章,第4、7、22、26、32和34条 12.经MSC.207(81)修正的MSC.48（66）《国际救生设备规则》第I、II章 13.经MSC.200(80)、MSC.226(82)、MSC.323(89)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》第1部分 14.救生衣灯GB／T5869-2010 |  |  |
| 5.3 | 救生圈自发烟雾信号 | - | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第3章 2.《1974年国际海上人命安全公约》及修正案第Ⅲ章第4,34条 3.经MSC.218(82)修正的MSC.48(66)《国际救生设备规则》第Ⅲ章 4.经MSC.200(80)、MSC.226(82)、MSC.323(89)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》第1部分和第2部分 |  |  |
| 5.4 | 救生衣 | E | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第3章 2.1974年国际海上人命安全公约及修正案第III章，第4、7、22和34条 3.经MSC.207(81)、MSC.218(82)和MSC.368(93)修正的MSC.48(66)《国际救生设备规则》第I、II章 4.经MSC.200(80)、MSC.226(82)、MSC.323(89)和MSC.378(93)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》第1部分和第2部分 | 《中国船级社（L-01救生衣）》 |  |
| 5.5 | 救生服，抗暴露服 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第3章 2.1974年国际海上人命安全公约及修正案第III章第4、7、22和32条 3.经MSC.207(81)和MSC.218(82)修正的MSC.48(66)《国际救生设备规则》第I、II章 4.经MSC.200(80)、MSC.226(82)、MSC.323(89)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》第1部分和第2部分 |  |  |
| 5.6 | 保温用具 | - | TA | X | 1.《1974年国际海上人命安全公约》及修正案第III章，第4、22、32和34条 2.MSC.48(66)《国际救生设备规则》及其修正案第I、II章 3.经MSC.226(82)、MSC.323(89)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》第1部分和第2部分 |  |  |
| 5.7 | 视觉信号 | - | TA | X | 火箭降落伞火焰信号 1.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第III章第4、34条 2.经MSC.218(82)修正的MSC.48(66)《国际救生设备规则》第Ⅲ章 3.经MSC.226(82)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》第1部分和第2部分 手持火焰信号 4.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第III章第4、34条 5.经MSC.218(82)修正的MSC.48(66)《国际救生设备规则》第Ⅲ章 6.经MSC.226(82)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》第1部分和第2部分 漂浮烟雾信号 7.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第III章第4、34条 8.经MSC.218(82)修正的MSC.48(66)《国际救生设备规则》第Ⅲ章 9.经MSC.226(82)、MSC.323(89)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》第1部分和第2部分 |  | 包括： （1）火箭降落伞火焰信号； （2）手持火焰信号； （3）漂浮烟雾信号。 |
| 5.8 | 抛绳设备 | - | TA | X | 1.《1974年国际海上人命安全公约》及修正案第Ⅲ章，第4、18条 2.经MSC.218(82)修正的MSC.48(66)《国际救生设备规则》第Ⅶ章3.经MSC.226(82)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》第1部分 |  |  |
| 5.9 | 救生筏 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第3章 2.《小艇—气胀气救生筏》（GB/T34315-2017） 3.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第III章第4、13、21、26、31和34条 4.经MSC.218(82)和MSC.293(87)修正的MSC.48(66)《国际救生设备规则》第I、IV章 5.经MSC.226(82),MSC.295(87),和MSC.323(89)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》第1部分第5节和第2部分第5节 | 《中国船级社（L-03气胀救生筏）》 | 包括：气胀式救生筏、刚性救生筏、自扶正救生筏、带顶篷两面可用救生筏。 |
| 5.10 | 救生筏自由漂浮释放装置（静水压力释放器） | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第3章 2.《1974年国际海上人命安全公约》及修正案,第III章,第4、13、26和34条 3.经MSC.218(82)、MSC.272(85)和MSC.320(89)修正的MSC.48（66）《国际救生设备规则》第I、IV章4.经MSC.226(82)、MSC274(85)、MSC.321(89)和MSC.323(89)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》 |  |  |
| 5.11 | 救生浮具 | C | TA | X | 本局《内河船舶法定检验技术规则（2019）》及其修改通报第5篇第4章 |  | 适用于内河船舶。 |
| 5.12 | 救生艇 | C | TA | X | 1.本局《国际航行海船法定检验技术规则》第4篇第3章附录2第IV章。 2本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第3章第6节3.6.2 3.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第III章第21、31、34条 4.经MSC.218(82),MSC.272(85)和MSC.320(89)修正的MSC.48(66)《国际救生设备规则》第IV章 5.经MSC.226(82),MSC.274(85),MSC.321(89)和MSC.323(89)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》第1部分 | 《中国船级社（L-06救生艇）》 | 包括：（1）吊架降落式救生艇：--部分封闭的；--完全封闭的。（2）自由降落救生艇：--完全封闭。 |
| 5.13 | 救助艇 | C | TA | X | 1.本局《国际航行海船法定检验技术规则》第4篇第3章附录2第IV章。 2.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第3章第6节3.6.3 3.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第III章第26、34条 4.经MSC.218(82)，MSC.272(85)和MSC.320(89)修正的MSC.48(66)《国际救生设备规则》第V章 5.经MSC.226(82),MSC.274(85),MSC.321(89),MSC.323(89)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》第1部分 | 《中国船级社（L-04救助艇）》 | 包括：（1）刚性救助艇；（2）充气式救助艇；（3）快速救助艇：(a)充气式；(b)刚性；(c)刚性/充气式。 |
| 5.14 | 降放装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第3章 2.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第III章第4、34条 3.经MSC.218(82)修正的MSC.48(66)《国际救生设备规则》第I、VI章4.经MSC.226(82)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》第1部分和第2部分 | 《中国船级社（L-05降落和登乘设备）》 |  |
| 5.15 | 海上撤离系统 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则》2020第4篇，第3章 2.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第III章第4、15、26、34条 3.经MSC.218(82)和MSC.293(87)修正的MSC.48(66)《国际救生设备规则》第I、VI章 4.经MSC.295(87)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》第1部分，第12节；第2部分，第7节 |  |  |
| 5.16 | 落水人员救助设备 | - | TA | X | 1.本局《国际航行海船法定检验技术规则》(2014)第4篇第3章及其修改通报 2.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案，第III章，第4、26、34条 3.经MSC.218(82)和MSC.293(87)修正的MSC.48(66)《国际救生设备规则》第I、VI章 4.经MSC.295(87)修正的MSC.81(70)《经修正的救生设备试验建议》第1部分第5节和第2部分第5节 5.MSC/Circ.810《关于客滚船救助方式的建议案》 |  | 从水面救助幸存者，将其从救助装置或救生艇上转移到船上的有效设备。 |
| 5.17 | 登离船装置 | C | - | X | 1.经MSC.256（84）修正案的《1974年国际海上人命安全公约》第II-1章3-9条 2.MSC.1/Circ.1331《登离船设施构造、维护和检查/检验指南》 3.ISO5488-2015《造船-舷梯》 4.ISO7061-2015《造船-海船铝制码头跳板》5.ISO7364:2016《造船和海上结构-甲板机械-舷梯绞车》 |  |  |
| 5.18 | 登乘梯 | C | - | X | 1.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案，第III章，第4、11和34条 2.MSC.48（66）《国际救生设备规则》第I、VI章 3.ISO5489-2008《船舶和海洋技术—登船梯》 |  |  |
| 5.19 | 公共广播系统 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第3章 2.国际海事组织大会决议A.1021(26)决议《2009警报器和指示器规则》 3.本局《国际救生设备规则》及其修正案第VII章 4.中国船级社《钢质海船入级规范》（2021）及其修改通报第4篇第2章 5.国际海事组织海安会MSC/Circ.808通函《客船公共广播系统性能标准建议案》 | 《中国船级社（E-19公共广播系统）》 |  |
| 5.20 | 通用紧急报警系统 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第3章 2.中国船级社《钢质海船入级规范》(2022)及其修改通报第4篇第1,2章3.经MSC.218(82)修正的MSC.48(66)《国际救生设备规则》第VII章 4.国际海事组织大会决议A.1021(26)决议《2009警报器和指示器规则》 5.国际海事组织大会决议A.813(19)决议《所有船用电气和电子设备电磁兼容性(EMC)的一般要求》 6.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 | 《中国船级社（N-06桥楼值班报警系统）》 |  |
| 6 | 防污染设备 |
| 6.1 | 滤油设备 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第5篇第2章 2.国际海事组织《国际防止船舶造成污染公约》经修订的附则I第14条 3.国际海事组织海环会决议MEPC.107（49）《修订的船舶机器处所舱底水防污染设备指南和技术条件》 | 《中国船级社（M-19分油机）》 | 流出物的含油量不超过15ppm。 |
| 6.2 | 现有滤油(MEPC.60(33)的附加处理设备) | C | TA | X | 1.国际海事组织《国际防止船舶造成污染公约》附则I第14条 2.国际海事组织海环会决议MEPC.107（49）《修订的船舶机器处所舱底水防污染设备指南和技术条件》 | 《中国船级社（K-0115ppm舱底水分离器）》 |  |
| 6.3 | 油水界面探测器 | C | TA | X | 1.国际海事组织海环会决议MEPC.5（XIII）通过的《油/水界面探测器技术条件》 2.国际海事组织《国际防止船舶造成污染公约》附则I第4章B部分第32条 | 《中国船级社（K-07油水界面探测器）》 |  |
| 6.4 | 排油监控系统 | C | TA | X | 1.国际海事组织《国际防止船舶造成污染公约》附则I 2.MEPC.108（49）决议《修订的油船排油监控系统指南和技术条件》 3.国际海事组织海环会决议MEPC.240(65)《经修订的油船排油监控系统指南和技术条件（海环会MEPC.108(49)决议）2013年修正案》 | 《中国船级社（K-06排油监控系统）》 | 用于油轮。 |
| 6.5 | 生活污水处理装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第5篇第5章 2.《国际防止船舶造成污染公约》附则IV防止船舶生活污水污染规则第9条 3.国际海事组织海环会决议MEPC.227(64)《2012年生活污水处理装置排出物标准和性能试验实施指南》及其修正案 4.《船舶水污染物排放控制标准》（GB3552-2018）第5.2.2、5.2.4 | 《中国船级社（K-05船用生活污水处理装置）》 |  |
| 6.6 | 粉碎装置和消毒装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第5篇第5章 2.本局《远洋渔船法定检验技术规则（2019）》第15篇第3章 3.《国际防止船舶造成污染公约》附则IV防止船舶生活污水污染规则及其修改通报 4.GB/T10833-2015《船用生活污水处理设备技术条件》GB/T10833-2015 |  |  |
| 6.7 | 焚烧炉 | C | TA | X | 1.《国际防止船舶造成污染公约》附则VI第16条 2.国际海事组织海环会决议MEPC.244(66)《2014年船用焚烧炉标准技术条件》 3.中国船级社《钢质海船入级规范》2022及其修改通报第4篇1、2章，第7篇2、3章 | 《中国船级社（K-04船用焚烧炉）》 |  |
| 6.8 | 氮氧化物分析仪（化学荧光探测器（CLD型）/加热式化学荧光探测器（HCLD型） | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第5篇附录5.5.3.5 2.中国船级社《钢质海船入级规范（2022）及其修改通报第4篇第1章，第7篇第2章 3.《国际防止船舶造成污染公约》附则VI 4.国际海事组织MEPC.177(58)决议《船用柴油机氮氧化物排放控制技术规则修正案》 5.国际海事组织MEPC.198(62)决议《2011年关于装有选择性催化还原（SCR）系统船用柴油机特殊要求的2008年NOx技术规则补充指南》 6.国际海事组织MEPC.259(68)决议《2015年废气滤清系统指南》 |  | 用于船上氮氧化物直接测量。 |
| 6.9 | 废气清洗系统 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第5篇7.2.4.4 2.国际海事组织海环会决议MEPC.259(68)《2015年废气滤清系统指南》 3.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第3篇第2章 4.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第7篇第1、2章 |  |  |
| 6.10 | 使用其他等效方法减少船上NOx排放的设备 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第5篇7.2.4.4 2.MEPC.291(71)《2017年关于装有选择性催化还原（SCR）系统船用柴油机特殊要求的2008年NOx技术规则补充指南》 3.国际海事组织《国际防止船舶造成污染公约》附则VI及其修正案 | 中国船级社《选择性催化还原（SCR）系统认可及检验指南》2020 |  |
| 6.11 | 130KW以上柴油机NOx排放 | C | TA | X | MEPC.177(58)《NOx技术规则2008》及其修正案 | 中国船级社《船用柴油机氮氧化物排放试验及检验指南》2020 |  |
| 6.1 | 压载水管理系统 | C | TA | X | 1.2004年国际船舶压载水及沉积物控制和管理公约 2.国际海事组织海环会决议MEPC.169(57)《使用活性物质的压载水管理系统认可程序》（G9） 3.国际海事组织MEPC.300（72）决议《压载水管理系统认可规则》 4.中国船级社《钢质海船入级规范》(2022)及其修改通报第3篇第1，2章；第4篇第1，2，3章；第8篇第26章 |  |  |
| 6.13 | 洗舱机 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第5篇第3章附录2 2.国际海事组织《国际防止船舶造成污染公约》附则 3.经A.497(XII)和A.897(21)修正的国际海事组织决议 | 《中国船级社（K-03原油洗舱机）》 |  |
| 7 | 防火材料、结构、设备 |
| 7.1 | 甲板敷料 | - | WA | - | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第6篇第5章5.2.14；第10篇第5章5.2.2.11 2.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第II-2章第3、4、5、6条 3.国际海事组织2010年《耐火试验程序规则》第1、2、5部分 4.国际海事组织2010年《耐火试验程序规则》附件2 |  |  |
| 7.2 | 不燃材料 | - | WA | - | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇2-2章；第6篇第5章；第9篇第4章4.3.9.2 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第2章2.3；第3章3.1、3.2、3.3；第4章4.2.3 3.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第3条 4.国际海事组织2010年《耐火试验程序规则》第1部分 5.GB/T10699-2015《硅酸钙绝热制品》 6..GB/T10303-2015《膨胀珍珠岩绝热制品》 |  |  |
| 7.3 | 低播焰性材料 | - | WA | - | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.1.2 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第3章3.2.5.2第10篇第5章5.2.2.10 3.《国际航行海船法定检验技术规则（2014）》第4篇第2-2章附录2第5部分 |  | 包括：(1)装饰薄片；(2)油漆；(3)地板；(4)冷却管系配件的隔热物；(5)“A”,”B”和”C”级分隔中使用的胶粘剂；(6)可燃导管。 |
| 7.4 | 垂直悬挂纺织品和薄膜 | - | WA | - | 《国际航行海船法定检验技术规则（2014）》第4篇第2-2章附录2第7部分 |  | 适用于客船有限制失火危险要求的处所。 |
| 7.5 | 软垫家具 | - | WA | - | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.1.2（19） 2.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第3条 3.国际海事组织2010年《耐火试验程序规则》第7、8、9部分 4.《国际航行海船法定检验技术规则（2014）》第4篇第2-2章附录2第8部分 |  | 适用于客船有限制失火危险要求的处所。 |
| 7.6 | 床上用品 | - | WA | - | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.1.2（20） 2.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第3条 3.国际海事组织2010年耐火试验程序规则第7、8、9部分 4.《国际航行海船法定检验技术规则（2014）》第4篇第2-2章附录2第9部分 |  | 适用于客船有限制失火危险要求的处所。 |
| 7.7 | A级、B级和F级防火分隔 | - | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.1.2（5）（6） 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第3章3.1.6.63.1.6.7 3.《国际航行海船法定检验技术规则（2014）》第4篇第2-2章附录2第11部分 4.2000年国际高速船安全规则及其修正案第7章 5.国际海事组织2010年国际耐火试验程序应用规则附件1第11部分 |  |  |
| 7.8 | A级防火窗/舷窗 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.2.4.5 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第3章3.3.9.5 3.国际海事组织2010年耐火试验程序规则第3部分 4.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第II-2章第3、9条 | 《中国船级社（C-03防火窗）》 |  |
| 7.9 | A、B级分隔贯穿件 （或贯穿装置） | - | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.1.25.3、2-2.1.25.4 2.国际海事组织2010年耐火试验程序规则第3部分 3.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第3条和第9条 |  | 包括：(1)电缆贯穿装置；(2)管路、导管、端口等贯穿件(贯穿套管系由厚度3mm及以上长度不小于900mm的钢或等效材料制成且无开口时，可不必持证) |
| 7.10 | 防火门 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.2.7 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第3章3.3.9.1 3.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第II-2章第3、9条 4.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第II-1章第3-12条 5.国际海事组织2010年耐火试验程序规则第3部分 6.中国船级社《船舶及产品噪声控制与检测指南》第3篇第4章 7.MSC.337(91)《船上噪声等级规则》 | 《中国船级社（C-02防火门）》 |  |
| 7.11 | 防火门控制装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.2.7 2.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第II-2章第9条 3.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其变更通告第4篇第3章 |  |  |
| 7.12 | 挡火闸 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.1.82-2.1.92-2.1.16 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇3.3.10 3.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第II-2章第3、9条 4.国际海事组织2010年耐火试验程序规则第3部分 | 《中国船级社（C-05挡火闸）》 |  |
| 7.13 | 高速船家俱阻火材料 | - | WA | - | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第6篇第5章5.2.12 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第10篇第5章5.2.2.9 3.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第X章第3条 4.2000年国际高速船安全规则及其修正案第7章 5.国际海事组织2010年耐火试验程序规则第10部分 |  |  |
| 7.14 | 高速船阻火材料 | - | WA | - | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第6篇第5章5.1.65.2.5 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第10篇第5章5.1.2.10 3.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第X章第3条 4.2000年国际高速船安全规则及其修正案第7章 5.国际海事组织2010年耐火试验程序规则第10部分 |  |  |
| 7.15 | 高速船阻火分隔 | - | WA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第6篇第5章5.1.6（1） 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第10篇第5章5.1.2.10 3.2000年国际高速船安全规则及其修正案第7章 4.国际海事组织2010年耐火试验程序规则附件1第11部分 |  |  |
| 7.16 | 高速船阻火分隔贯穿装置 | - | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第6篇第5章5.2.8 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第10篇第5章5.2.2.6、5.6.2.3 3.国际海事组织2010年耐火试验程序规则第3部分 4.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第3条和第9条 |  | 包括：(1)电缆贯穿装置；(2)管路、导管、端口等贯穿。 |
| 7.17 | 阻火焰装置 | C | TA | X | 1.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案II-2章第4条 2.《国际散装运输危险化学品船舶构造与设备规则》（IBC规则）及其修正案第8章 3.《国际散装运输液化气体船舶构造和设备规则》（IGC规则）及其修正案第5、6章 4.本局《国内航行海船法定检验技术规则》第2-2章第4节 5.本局《内河船舶法定检验技术规则》第5篇第3章 6.MSC/Circ.677《阻止火焰进入油船液货舱的装置设计、试验及安装的修订标准》及其修正案（MSC/Circ.1009、MSC/Circ.1324）7.ISO16852:2016《阻火器-性能要求、测试方法及使用限制》 | 《P06高速透气阀》 |  |
| 7.18 | 压力真空阀 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.4.17.5 2.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第4条 3.MSC/Circ.677《阻止火焰进入油船液货舱的装置设计、试验及安装的修订标准》 4.MSC/Circ.1009《有关阻止火焰进入油船液货舱的装置设计、试验及安装的修订标准（MSC/Circ.677）的修正案》 5.MSC.1/Circ.1324《阻止火焰进入液货舱的装置设计、试验及安装的修订标准(经MSC/Circ.1009修正的MSC/Circ.677)的修正案》 6.中国船级社《钢质海船入级规范》(2021)及其修改通报第3篇第5章 7.中国船级社《散装运输危险液体化学品船舶构造与设备规范》(2016)及其修改通报第8章 8.中国船级社《内河散装运输危险化学品船舶构造与设备规范》(2008)第8章 9.中国船级社《钢质内河船舶建造规范》(2016)及其修改通报第2篇第10章 | 《中国船级社（P-06高速透气阀）》 | 包括高速透气阀和呼吸阀。 |
| 7.19 | 隔舱传动装置 | C | - | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第3篇第2章及第5章 2.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第6篇第3章 |  |  |
| 8 | 消防设备 |
| 8.1 | 固定式气体灭火装置（CO2） | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇2-2章2-2.1.4.2，2-2.1.4.3 2.经MSC.206(81)和MSC.339(91)修正的《国际消防安全系统规则》第5章 3.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第6篇第2章 4.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》及其修改通报第4篇第2-2章 5.本局《内河船舶法定检验技术规则（2019）》及其修改通报第5篇第3章 | 《中国船级社（F-06船用CO2灭火系统）》 |  |
| 8.2 | 固定式气体灭火装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇2-2章2-2.1.4 2.经MSC.206(81)和MSC.339(91)修正的《国际消防安全系统规则》第5章 3.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第6篇第2章 4.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》及其修改通报第4篇第2-2章 5.本局《内河船舶法定检验技术规则（2019）》及其修改通报第5篇第3章 | 《中国船级社（F-06船用CO2灭火系统）》 | 用于机器处所和货泵舱。 |
| 8.3 | 等效气体灭火装置 （气溶胶系统） | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇2-2章2-2.1.4.5（2） 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第3章3.8.4 3.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第II-2章第10条 4.经MSC.206(81)和MSC.339(91)修正的《国际消防安全系统规则》第5章 5.MSC.1/Circ.1270用于机器处所的等效于固定式气体灭火系统的固定式烟雾灭火系统认可指南 |  | 用于机器处所。 |
| 8.4 | 固定式局部水基灭火装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇2-2章2-2.1.9 2.《1974国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章/10.5.6条 3.《国际消防安全系统规则》第7章 4.MSC/Circ.1387《适用于A类机器处所的固定式局部水基灭火系统认可导则》 | 《中国船级社（F-02固定式局部水基灭火系统）》 | 用于A类机器处所。 |
| 8.5 | 固定式水基灭火装置 | C | TA | X | 1.国内《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇2-2章2-2.1.9 2.《1974国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章/10.5.6条 3.《国际消防安全系统规则》第7章 4.MSC/Circ.1387《适用于A类机器处所的固定式局部水基灭火系统认可导则》 | 《中国船级社（F-02固定式局部水基灭火系统）》 | 用于滚装处所和特种处所。 |
| 8.6 | 固定式高倍泡沫灭火装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇2-2章2-2.1.8.3 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第10章10.5.14.3 3.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第II-2章第10条 4.经MSC.327(90)修正的《国际消防安全系统规则》第6章 5.经MSC.339(91)修正的《国际消防安全系统规则》第14章 6.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第3篇第2章 | 《中国船级社（F-11手提式泡沫枪装置）》 | 用于机器处所和货泵舱保护。 |
| 8.7 | 固定式中倍泡沫灭火装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇2-2章2-2.1.8 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第10章10.5.14.3 3.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第10条 4.经MSC.327(90)修正的《国际消防安全系统规则》第6章 5.经MSC.339(91)修正的《国际消防安全系统规则》第14章 6.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第3篇第2章 | 《中国船级社（F-04固定甲板泡沫系统）》 | 用于固定式甲板系统。 |
| 8.8 | 固定式低倍泡沫灭火装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇2-2章2-2.1.8.4 2.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第II-2章第10条 3.经MSC.327(90)修正的《国际消防安全系统规则》第6章 4.经MSC.339(91)修正的《国际消防安全系统规则》第14章 5.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第3篇第2章 | 《中国船级社（F-04固定甲板泡沫系统）》 | 用于机器处所和甲板保护。 |
| 8.9 | 泡沫灭火剂 | - | TA | - | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇2-2章2-2.4.1.2(1)② 2.经MSC.339(91)修正的《国际消防安全系统规则》第14章 3.经MSC.327(90)修正的《国际消防安全系统规则》第6章 4.MSC.1/Circ.1312《经修订的固定灭火系统泡沫灭火剂的性能和试验标准及检验导则》 | 《中国船级社（F-05泡沫灭火剂）》 |  |
| 8.10 | 化学干粉灭火装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇2-2章2-2.1.5.1 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第10章10.5.14.4，10.5.14.5，10.5.14.6 3.MSC.1/Circ.1315《经认可的用于保护散装运输液化气体船舶的化学干粉灭火系统指南》 4.中国船级社《散装运输液化气体船舶构造与设备规范》（2016）第11章 5.MSC.370(93)《国际散装运输液化气体船舶构造和设备规则》（IGC规则）修正案第11章 |  |  |
| 8.11 | 固定式压力水雾灭火装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇2-2章2-2.1.9.2.（1） 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第3章3.4.3 3.经MSC.217(82)和MSC.339(91)修正的《国际消防安全系统规则》第7章 4.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第II-2章第10条5.MSC/Circ.1165《经修订的机器处所和货泵舱的等效水基灭火系统认可指南》及其修正案 6.本局《内河船舶法定检验技术规则（2019）》及其修改通报第5篇第3章 | 《中国船级社（F-01固定式压力水雾和细水雾灭火系统）》 | 用于：（1）客舱阳台；（2)机器处所和货泵舱。 |
| 8.12 | 喷淋装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇2-2章2-2.2.9.3 2.经MSC.327(90)和MSC.339(91)修正的《国际消防安全系统规则》第8章 3.MSC.265(84)经修订的与《1974年国际海上人命安全公约》II-2/12条规定等效的喷水器系统认可指南修正案（A.800(决议)） 4.MSC44(65)决议高速船固定喷水系统的标准 | 《中国船级社（F-12自动喷水器灭火系统）》 | 用于居住处所、服务处所和控制站（包括用于高速船的固定式喷淋装置）。 |
| 8.13 | 直升机平台泡沫灭火装备 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇2-2章2-2.1.27 2.《1974国际海上人命安全公约》及其修正案II-2章第8条 3.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第6篇第5章 |  |  |
| 8.14 | 深油烹饪设备灭火装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇2-2章2-2.1.28 2.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第II-2章第10.6.4条3.ISO15371-2015《船舶技术船上厨房的深油烹饪设备保护用灭火系统着火试验》 |  |  |
| 8.15 | 厨房排风管道固定灭火装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇2-2章2-2.1.16.7（4） 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第3章3.3.10.9 3.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第9条 |  |  |
| 8.16 | 惰性气体装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇2-2章2-2.4.14 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第10章10.5.14.4 3.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第6篇第4章,第3篇第1,2章,第7篇第1,2章 4.中国船级社《散装运输危险化学品船舶构造与设备规范》2016第9章 5.中国船级社《散装运输液化气体船舶构造与设备规范》2018第9章 6.中国船级社《内河散装运输液化气体船舶构造与设备规范》2017第9章 7.中国船级社《内河散装运输危险化学品船舶构造与设备规范》2008第9章 8.经MSC/Circ.387通函修正的《惰性气体系统指南》（MSC/Circ.353通函） 9.国际海事组织大会决议A.567(14)号决议《化学品液货船上惰气系统的规则》 10.经MSC.367(93)决议修订的《国际消防安全系统规则》第15章 | 《中国船级社（F-10船用惰气统）》 |  |
| 8.17 | 手提式泡沫枪装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇2-2.1.5.5 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第3章3.8.10.5 3.经MSC.404(96)修正的《1974年国际海上人命安全公约》II-2章4.MSC.403(96)《国际消防安全系统规则》(FSS规则)修正案第17章 | 《中国船级社（F-11手提式泡沫枪装置）》 |  |
| 8.18 | 手提式灭火器 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇2-2.1.5.1（2） 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第3章3.8.10.3 3.经MSC.217(82)修正的《国际消防安全系统规则》第4章 4.国际海事组织大会决议A.951(23)经改进的船用便携式灭火器指南 5.GB4351.1-2005《手提式灭火器第1部分：性能和结构要求》 6.GB4351.2-2005《手提式灭火器第2部分钢质无缝瓶体的要求》 |  |  |
| 8.19 | 推车式灭火器 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.4.2.3 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第3章3.8.10.4 3.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第10条 4.GB8109-2005《推车式灭火器》用于船舶与海上设施 |  |  |
| 8.20 | 水柱/水雾两用消防水枪 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.1.3.8 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第3章3.4.4.5 3.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第10条 4.GB8181-2005《消防水枪》 |  |  |
| 8.21 | 消防水带 | - | TA | - | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.1.3.7 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第3章3.4.4.5 3.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第10条 4.GB6246-2011《消防水带》 |  |  |
| 8.22 | 消防员防护服（隔热服） | - | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.1.17.1(1)① 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第3章3.8.10.6 3.经MSC.339(91)修正的《国际消防安全系统规则》第3章 |  |  |
| 8.23 | 救生绳 | - | TA | - | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.1.17.1(3) 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第3章3.8.10.6 3.经MSC.339(91)修正的《国际消防安全系统规则》第3章 |  |  |
| 8.24 | 自给式压缩空气呼吸器 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.1.17.1(2)② 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第3章3.8.10.7（2） 3.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第II-2章第10条 4.经MSC.339(91)修正的《国际消防安全系统规则》第3章 | 《中国船级社（F-07呼吸器）》 |  |
| 8.25 | 消防靴 | - | TA | X | 1.本局《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）及其修改通报第4篇第2-2章 2.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第10条 3.经MSC.339(91)修正的《国际消防安全系统规则》第3章 |  |  |
| 8.26 | 消防手套 | - | TA | X | 1.本局《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）及其修改通报第4篇第2-2章 2.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第10条 3.经MSC.339(91)修正的《国际消防安全系统规则》第3章 |  |  |
| 8.27 | 消防头盔 | - | TA | X | 1.本局《国际航行海船法定检验技术规则》（2014）及其修改通报第4篇第2-2章 2.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第10条 3.经MSC.339(91)修正的《国际消防安全系统规则》第3章 |  |  |
| 8.28 | 消防员用便携式防爆双向无线电话 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章附录8 2.国际海事组织大会决议A.694(17)决议《作为全球海上遇险和安全系统（GMDSS）组成部分的船载无线电设备和电子导航设备的一般要求》 3.MSC.149(77)决议《通过经修订的救生艇筏便携式双向无线电话设备的性能标准》 4.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 |  | 国际海事组织海安会决议MSC.338(91)决议：通过经修正的《1974年国际海上人命安全公约》修正案中所属要求为配备要求。其中没有列出技术要求。 |
| 8.29 | 压缩空气呼吸装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则（2020）》第4篇第2-2章2-2.1.17.1(2) 2.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第10条 3.经MSC.339(91)修正的《国际消防安全系统规则》第3章 | 《中国船级社（F-07呼吸器）》 |  |
| 8.30 | 紧急逃生呼吸器 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则（2020）》第4篇第2-2章2-2.1.19.2（5）⑨ 2.本局《内河船舶法定技术检验规则（2019）》第5篇第3章3.5.7 3.本局《远洋渔船法定检验技术规则（2019）》第9篇第2章2.26 4.ISO23269-1:2008船舶和航海技术-船舶呼吸器-第1部分：紧急逃生呼吸装置（EEBD）的船上使用 5.EN1146-2005呼吸防护装置-逃生用带面罩的独立开路压缩空气呼吸装置，要求、测试、作标记 |  |  |
| 8.31 | 低位照明系统 | - | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-1章2-1.3.10.2 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第2章2.3.11.6 3.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第13条4.MSC.98(73)修正的《国际消防安全系统规则》第11章 5.国际海事组织大会决议A.752(18)《客船低位照明的评估、测试和应用指南》 |  |  |
| 8.32 | 等效的低位照明系统 | - | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.2.5.6 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第2章2.3.11.6 3.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第13条4.MSC.98(73)修正的《国际消防安全系统规则》第11章5.国际海事组织大会决议A.752(18)《客船低位照明的评估、测试和应用指南》 |  | ISO15370:2001出版物《关于客船低位照明》 |
| 8.33 | 电安全灯（防爆电安全灯） | - | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.1.17.1（1）④ 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第3章3.4.6.1 |  | 用于消防员装备。 |
| 8.34 | 便携式氧气浓度测量仪 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.4.11.4；2-2.4.11.5 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第3章3.2.9.4 3.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其变更通告第4篇第1章4.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其变更通告报第6篇第3章 5.IEC60079-29-2：2016 |  |  |
| 8.35 | 固定式氧气分析和气体探测设备 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.6.2.5第6章6-1.1.3 2.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其变更通告第4篇第1、3章 3.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其变更通告报第6篇第3章4.IEC60079-29-2：2016 |  |  |
| 8.36 | 固定式碳氢气体检测系统 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.4.11.4（3）、2-2.4.11.5 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第10章10.1.13.1 3.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第4篇第1、2章 4.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第6篇第3章 5.GB15322.1-2003《可燃气体探测器第1部分：测量范围为0-100%LEL的点型可燃气体探测器》 6.IEC60079-29-1:2016《爆炸性环境第29-1部分:气体探测器易燃气体探测器的性能要求》 |  | 固定式碳氢化合物气体探测系统。 |
| 8.37 | 抽烟探测系统 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.1.13 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第3章3.8.9 3.经MSC.292(87)修正的《国际消防安全系统规则》第10章 |  |  |
| 8.38 | 固定式探火和失火报警系统 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-2章2-2.2.12 2.本局《内河船舶法定技术检验规则(2019)》第5篇第3章3.8.8 3.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第7条4.MSC.311(88)决议：通过《国际消防安全系统规则(FSS规则)》修正案第9章 5.MSC.339(91)决议：通过《国际消防安全系统规则(FSS规则)》修正案第9章 6.中国船级社《钢质海船入级规范》（2021）及其修改通报第4篇第2章 | 《中国船级社（F-03固定式探火和失火报警系统）》 |  |
| 9 | 航行设备 |
| 9.1 | 磁罗经 | C | TA | X | 1.非高速船：《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第5章附录1 2.高速船：国际海事组织大会决议A.821(19)决议 3.国际海事组织大会决议A.382（X）《磁罗经的配置和性能标准》25862:2019《航海磁罗经技术要求---航海磁罗经、罗经柜和方位读数仪》 | 《中国船级社（N-05磁罗经）》 |  |
| 9.2 | 电罗经 | C | TA | X | 1.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第V章第18条 2.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第V章第19条 3.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第X章第3条 4.国际海事组织大会决议A.424（XI）《陀螺罗经性能标准》 5.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 6.国际海事组织大会决议A.821（19）《高速船电罗经性能标准》 7.MSC.191(79)《船载助航显示航行相关信息显示的性能标准》 8.国际海事组织海安会决议MSC.302(87)《通过驾驶室警报管理性能标准》 9.国际海事组织海安会决议MSC.36(63)国际高速船安全规则(HSC规则) 10.国际海事组织海安会决议MSC.97(73)通过2000年《国际高速船安全规则》（2000年HSC规则） | 《中国船级社（N-02陀螺罗经）》 |  |
| 9.3 | 舵角指示器 | - | TA | X | 1.ISO20673：2007《船舶和海上技术---电气舵角指示器》2.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 3.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 |  |  |
| 9.4 | 螺旋桨转速指示器 | - | TA | X | 1.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 2.国际海事组织海安会决议MSC.191(79)《船载航行显示器有关航行信息显示的性能标准》 3.ISO22554:2015《船舶和海上技术-螺旋桨转速指示器-电气型和电子式》 4.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 |  |  |
| 9.5 | 螺距指示器 | - | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定技术检验规则(2020)》第4篇第2-1章2-1.4.4.8第6篇第9章章9.2.1 2.本局《内河船舶法定检验技术规则（2019）》第5篇第2章2.4.5.12 3.国际海事组织海安会决议MSC.191(79)《船载航行显示器有关航行信息显示的性能标准》 4.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》5.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 6.ISO22555:2022《船舶和海上技术---螺距指示器》 |  |  |
| 9.6 | 回转速率指示仪 | - | TA | X | 1.国际海事组织大会决议A.526(13)《回转速率指示仪性能标准》 2.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 3.国际海事组织海安会决议MSC.191(79)《船载航行显示器有关航行信息显示的性能标准》 4.国际海事组织海安会决议MSC.302(87)《通过驾驶室警报管理性能标准》 5.ISO20672:2007/COR1:2008《船舶和海上技术---回转速率指示仪》 |  |  |
| 9.7 | 回声测深设备 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第5章附录6 2.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 3.国际海事组织海安会决议MSC.191(79)《船载航行显示器有关航行信息显示的性能标准》 4.国际海事组织海安会决议MSC74(69)附件4《A.224（VII）号决议的修正案—回声测深设备性能标准》 |  |  |
| 9.8 | 首向传送装置 THD | C | TA | X | 1.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 2.国际海事组织海安会决议MSC.116(73)《船用发送航向装置(THDs)的性能标准》 3.国际海事组织海安会决议MSC.191(79)《船载航行显示器有关航行信息显示的性能标准》 4.国际海事组织海安会决议MSC.302(87)《通过驾驶室警报管理性能标准》 5.ISO22090-3：2014《船舶和海上技术.艏向发送装置(THDs)---第3部分:GNSS方式》 6.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 |  |  |
| 9.9 | 航速和航程测量装置（SDME） | C | TA | X | 1.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 2.国际海事组织大会决议A.824（19）《速度和距离指示装置的性能标准》 3.国际海事组织海安会决议MSC.96(72)《通过速度、距离测量和指示装置性能标准(A.824(19)决议)修正案》 4.国际海事组织海安会决议MSC.334(90)《通过航速和航程测量和指示装置性能标准(MSC.96(72)决议)修正案》 5.国际海事组织海安会决议MSC.36(63)国际高速船安全规则(HSC规则) 6.国际海事组织海安会决议MSC.97(73)通过2000年《国际高速船安全规则》（2000年HSC规则） 7.国际海事组织海安会决议MSC.191(79)《船载航行显示器有关航行信息显示的性能标准》 8.国际海事组织海安会决议MSC.302(87)《通过驾驶室警报管理性能标准》 9.IEC61023：2007《航海速度和距离的测量设备(SDME).操作和性能要求.试验方法和要求的试验结果》 |  |  |
| 9.10 | 航向控制系统 （HCS） | C | TA | X | 1.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第V章第18、19条 2.国际海事组织海安会决议MSC.64(67)Annex3关于自动操舵执行标准A.342(IX)决议的修正案 3.国际海事组织大会决议A.694(17)作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求 4.国际海事组织大会决议A.822(19)高速船自动操舵仪（自动舵）性能标准 5.ISO11674:2006船舶和海洋技术艏向控制系统 6.ISO16329:2003船舶和海洋技术高速船的艏向控制系统 7.IEC60945:2002/COR1:2008海上导航和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求 8.IEC62288：2014海上导航和无线电通信设备及系统-船载导航显示器上与导航相关的信息的表示法-一般要求、试验方法和要求的试验结果 9.IEC62923-1:2018海上导航和无线电通信设备及系统-桥楼警报管理-第1部分：操作和性能要求、测试方法和要求的测试结果 |  |  |
| 9.11 | 航迹控制系统 | C | TA | X | 1.国际海事组织海安会决议MSC74（69）Annex2《关于航迹控制系统性能标准的建议案》 2.国际海事组织海安会决议MSC.232(82)《通过经修订的电子海图显示与信息系统(ECDIS)性能标准》 3.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 4.国际海事组织海安会决议MSC.191(79)《船载航行显示器有关航行信息显示的性能标准》 5.国际海事组织海安会决议MSC.302(87)通过驾驶室警报管理性能标准 |  |  |
| 9.12 | 综合航行系统 （INS） | - | TA | X | 1.国际海事组织海安会决议MSC.252(83)《经修订的综合航行系统(INS)性能标准》 2.国际海事组织海安会决议MSC.452(99)《经修订的综合航行系统（INS）性能标准(MSC.252(83)的修正案》 3.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 4.国际海事组织海安会决议MSC.191(79)《船载航行显示器有关航行信息显示的性能标准》 5.国际海事组织海安员会决议MSC.302(87)《桥楼报警管理》 6.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 |  |  |
| 9.13 | 综合桥楼系统 | - | TA | X | 1.国际海事组织海安会决议MSC.86(70)《经修订的航行设备性能标准》 2.国际海事组织海安会决议MSC.64(67)《经修订的航行设备性能标准》 3.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 4.国际海事组织海安会决议MSC.191(79)《船载航行显示器有关航行信息显示的性能标准》 5.国际海事组织海安员会决议MSC.302(87)《桥楼报警管理》 6.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 |  | 由于IBS为综合系统，海安会通函MSC/Circ.1061，据MSC.86(70)决议规定，IBS包括了综合导航系统INS（B）或（C）。但根据MSC64（67），IBS支持以下两项或两项以上操作，1航行；2通信；3机械控制；4装载、卸货和货物管理；和5.安全和系固。由于功能不同，可能涉及的性能标准不同，建议认可时根据具体系统功能使用对应的性能标准。 |
| 9.14 | 航行数据记录仪 （VDR） | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第5章附录9 2.《1974年国际海上人命安全公约》第V章第18条 3.MSC.333(90)通过经修订的《船载航行数据记录仪（VDR）性能标准》 4.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 5.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 6.IEC61996-1：2013《海上导航和无线电通信设备及系统-船载航行数据记录仪（VDR）-1：性能要求，试验方法和要求的试验结果》 7.IEC61097-2：2008《全球海上遇险和安全系统(GMDSS).第2部分:COSXS-SARSATEPIRB工作在406MHz的卫星应急无线电示位标-操作和性能要求、测试方法和要求的试验结果》 | 《中国船级社（N-04航行数据记录仪）》 |  |
| 9.15 | 简易航行数据记录仪（S-VDR） | C | TA | X | 1.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第V章第18条 2.国际海事组织海安会决议MSC.163(78)《简易船载航行数据记录仪性能标准(S-VDRs)》 3.国际海事组织海安会决议MSC.214(81)《通过船载航行数据记录仪(VDRs)性能标准(A.861(20)决议)修正案和船载简易航行数据记录仪(S–VDRs)性能标准（MSC.163(78)决议）修正案》 4.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 |  |  |
| 9.16 | 电子海图显示与信息系统（ECDIS）及后备装置、光栅海图显示系统 （RCDS） | C | TA | X | 1.国际海事组织海安会决议MSC.232(82)《通过经修订的电子海图显示与信息系统(ECDIS)性能标准》 2.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 3.国际海事组织海安会决议MSC.191(79)《船载航行显示器有关航行信息显示的性能标准》 4.国际海事组织MSC.1/Circ.1503《电子海图显示与信息系统良好实施指南》 5.IEC61174:2015《船用航行和无线电通信设备及系统-电子海图显示与信息系统-操作和性能要求、试验方法和要求的试验结果》 6.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 |  |  |
| 9.17 | 电子定位设备 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章附录6-15（5） 2.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 3.国际海事组织海安会决议MSC.191(79)《船载航行显示器有关航行信息显示的性能标准》 4.国际海事组织海安会决议MSC.112(73)《通过修订的船载全球定位系统(GPS)接收机设备的性能标准》 5.国际海事组织海安会决议MSC.379(93)《船载北斗卫星导航系统（BDS）接收机性能标准》 6.国际海事组织海安会决议MSC.401(95)《多系统船载无线电导航接收机性能标准》 7.国际海事组织海安会决议MSC.432(98)《多系统船载无线电导航接收机性能标准（MSC.401(95)决议）修正案》 8.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第5章附录4、5 9.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 | 《中国船级社（N-10船载多系统无线电导航接收机）》 | 包括以下接收设备：（1）GPS；（2）GLONASS；（3）DGPS；（4）DGLONASS；（5）GALILEO；（6）BDS；（7）上列设备的组合型产品。 |
| 9.18 | 9GHz搜救雷达应答器（SART） | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章附录9 2.IEC61097-1:2007《全球海上遇险和安全系统(GMDSS)---第1部分:雷达应答器海上搜索和营救(SART)操作和性能要求、测试方法和要求的测试结果》 3.国际海事组织大会决议A.694(17)决议《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 4.经MSC.247(83)修正的A.802(19)决议《用于搜救作业的救生艇雷达应答器的性能标准》 5.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 |  |  |
| 9.19 | AISSART设备 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章附录10 2.国际海事组织海安会决议MSC.246(83)《供搜救作业使用的救生艇筏搜救AIS应答器(AIS-SART)性能标准》 3.ITU-RM.1371-5(2014)《在VHF水上移动频带内使用时分多址的自动识别系统的技术特性》 4.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 5.IEC61097-14:2010《全球海上遇险和安全系统(GMDSS)第14部分:自动识别系统搜救发射机(AIS-SART)操作与性能要求、测试方法和要求的测试结果》 |  |  |
| 9.20 | 自动识别系统 （AIS） | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第5章附录8 2.本局《内河船舶法定检验技术规则（2019）》第5篇第6章 3.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 4.国际海事组织海安会决议MSC.74(69)决议附件3《关于全球船载自动识别系统（AIS）性能标准的建议案》 5.本局《船舶与海上设施法定检验规则－国内航行海船法定检验技术规则》（2020）第4篇第5章附录8 6.本局《船舶与海上设施法定检验规则－内河船舶法定检验技术规则》（2019）第5篇第6章 7.IEC61993-2:2018《海上导航和无线电通信设备和系统—自动识别系统（AIS）第二部分：通用自动识别系统（AIS）A级船载设备—操作和性能要求、测试方法和要求的测试结果》 |  |  |
| 9.21 | 雷达设备 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第5章附录3 2.本局《内河船舶法定检验技术规则（2019）》第5篇第6章 3.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》及其修改通报第4篇第5章4.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 | 《中国船级社（N-01船用雷达）》 |  |
| 9.22 | 带海图选项的雷达设备 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第5章附录3 2.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》及其修改通报第4篇第5章 3.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 | 《中国船级社（N-01船用雷达）》 |  |
| 9.23 | 雷达反射器---被动型 | - | TA | X | 1.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第III章第4、34条2.ISO8729：2010《船舶和海上技术---雷达反射器》 |  |  |
| 9.24 | 雷达目标增强器 | - | TA | X | 1.1974年国际海上人命安全公约及其修正案第III章第4、34条2.ISO8729-2：2009《船舶和海上技术---雷达反射器》 |  |  |
| 9.25 | 高速船用探照灯 | - | TA | X | 本局《内河船舶法定检验技术规则（2019）》第5篇第6章 |  |  |
| 9.26 | 高速船用夜视仪 | - | TA | X | 1.国际海事组织海安会决议MSC.94(72)《高速船夜视设备的性能标准》 2.2000国际高速船安全规则 |  |  |
| 9.27 | 白昼信号灯 | C | TA | X | 1.ISO25861：2007《船舶和海上技术---导航---白昼信号灯》2.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 3.国际海事组织海安会决议MSC.95(72)白昼信号灯性能标准 4.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 |  |  |
| 9.28 | 桥楼航行值班报警系统（BNWAS） | - | TA | X | 1.国际海事组织海安会决议MSC.128(75)《桥楼航行值班报警系统(BNWAS)的性能标准》 2.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 3.国际海事组织海安会决议MSC.191(79)《船载航行显示器有关航行信息显示的性能标准》 4.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 | 《中国船级社（N-06桥楼值班报警系统）》 |  |
| 9.29 | 声响接收系统 | C | TA | X | 1.国际海事组织海安会决议MSC.86(70)Annex1《关于声响接收系统性能标准的建议案》 2.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 |  |  |
| 9.30 | 远程识别和跟踪系统（LRIT） | C | TA | X | 1.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 2.国际海事组织海安会决议MSC.263(84)《经修订的船舶远程识别和跟踪性能标准和功能要求》 3.国际海事组织海安会决议MSC.330(90)《船舶远程识别与跟踪系统性能标准和功能要求（MSC.263(84)决议修正案）》 4.国际海事组织海安会决议MSC.400(95)《<经修订的船舶远程识别和跟踪性能标准和功能要求>(经修正的MSC.263(84)决议)修正案》5.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 |  |  |
| 9.31 | 船舶电子倾斜仪 （驾驶室） | C | TA | X | 1.国际海事组织海安会决议MSC.363（92）《电子倾斜仪的性能标准》 2.国际海事组织海安会决议MSC.191(79)《船载助航显示航行相关信息显示的性能标准》 3.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 4.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 | 《中国船级社（N-12电子倾斜仪）》 |  |
| 9.32 | 引航员软梯 | C | - | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第5章第2节5.2.3.6 2.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案，第Ⅴ章，第23条 3.国际海事组织.A.1045(27)《引航员登离船装置》 4.ISO799:2019《船舶和船用技术—引航员软梯》 5.CB/T3142-2013《引航员软梯》 |  |  |
| 9.33 | 引航员舷梯 | C | - | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第5章第2节5.2.3.6 2.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案，第Ⅴ章，第23条 3.国际海事组织大会决议A.1045(27)引航员登离船装置 4.MSC.1/Circ.1331《登离船设施构造、维护和检查/检验指南》 5.ISO5488-2015《造船-舷梯》 |  |  |
| 10 | 无线电通信设备 |
| 10.1 | 能进行语音通信和数字选择性呼叫DSC的VHF无线电装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章附录1 2.经MSC.68(68)附件1修正的国际海事组织大会决议A.803(19) 3.A.694(17)号决议：作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求 4.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》及其修改通报第4篇第4章 5.本局《内河船舶法定检验技术规则（2019）》及其修改通报第5篇第5章 | 《中国船级社（I-03甚高频无线电装置）》 |  |
| 10.2 | 能进行语音通信和数字选择性呼叫DSC的MF无线电装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章附录5 2.本局《国内航行海船法定检验技术规则》(2020)第4篇第4章 3.国际海事组织大会决议A.806(19)能进行话音通信、窄带直接印字电报和数字选择呼叫的船载中／高频无线电装置的性能标准 4.国际海事组织大会决议A.694(17)决议《作为全球海上遇险和安全系统（GMDSS）组成部分的船载无线电设备和电子导航设备的一般要求》 5.国际海事组织海安会决议MSC.68(68)附件3《对A.806(19)决议—能够进行话音通信、窄带直接印字电报(NBDP)和DSC的船载MF/HF无线电装置的性能标准的修正案》 |  |  |
| 10.3 | 中频DSC值守接收机 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章附录5 2.本局《国内航行海船法定检验技术规则》(2020)第4篇第4章 3.国际海事组织大会决议A.804(19)能进行话音通信和数字选择呼叫的船载中频无线电装置的性能标准 4.国际海事组织大会决议A.694(17)决议《作为全球海上遇险和安全系统（GMDSS）组成部分的船载无线电设备和电子导航设备的一般要求》 5.国际海事组织海安会决议MSC.68(68)附件2《对A.806(19)决议—能够能进行话音通信和数字选择呼叫的船载中频无线电装置MF的性能标准的修正案》 |  |  |
| 10.4 | 中/高频DSC扫描值守接收机 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章附录5 2.本局《国内航行海船法定检验技术规则》(2020)第4篇第4章 3.国际海事组织大会决议A.806(19)能进行话音通信、窄带直接印字电报和数字选择呼叫的船载中／高频无线电装置的性能标准 4.国际海事组织大会决议A.694(17)决议《作为全球海上遇险和安全系统（GMDSS）组成部分的船载无线电设备和电子导航设备的一般要求》 5.国际海事组织海安会决议MSC.68(68)附件3《对A.806(19)决议—能够进行话音通信、窄带直接印字电报(NBDP)和DSC的船载MF/HF无线电装置的性能标准的修正案》 |  |  |
| 10.5 | 甚高频DSC值守接收机 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章附录1 2.经MSC.68(68)附件1修正的国际海事组织大会决议A.803(19) 3.A.694(17)号决议：作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求 4.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》及其修改通报第4篇第4章 5.本局《内河船舶法定检验技术规则（2019）》及其修改通报第5篇第5章 | 《中国船级社（I-03甚高频无线电装置）》 |  |
| 10.6 | 高频接受对船舶发出的安全信息 （MSI）的窄带直接印字电报设备 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章附录2 2.国际海事组织大会决议A.699(17)《使用高频窄带直接印字技术进行海上安全信息播发和协调的系统性能标准》 3.国际海事组织大会决议A.694(17)决议《作为全球海上遇险和安全系统（GMDSS）组成部分的船载无线电设备和电子导航设备的一般要求》 4.国际海事组织海安会决议MSC.302(87)决议《通过驾驶室警报管理性能标准》 5.IEC61097-9《全球海上遇险和安全系统(GMDSS).第9部分:使用MF和HF频带进行通话，数字选择呼叫（DSC）和窄带直接打印（NBDP）的船用接收机和发射机》 6.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 |  |  |
| 10.7 | NAVTEX接收机 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章附录2 2.国际海事组织海安会决议MSC.148(77)决议《通过经修订的接收船舶航行和气象警告以及紧急信息的窄带直接印字电报设备（NAVTEX）的性能标准》 3.国际海事组织海安会决议MSC.430(98)号决议对用于接收船舶航行和气象警告及紧急信息的窄带直接印字电报设备的性能标准的修订(MSC.148(77)号决议) 4.国际海事组织大会决议A.694(17)决议《作为全球海上遇险和安全系统（GMDSS）组成部分的船载无线电设备和电子导航设备的一般要求》 5.国际海事组织海安会决议MSC.302(87)决议《通过驾驶室警报管理性能标准》 6.IEC61097-6:2005+AMD1:2011+AMD2:2019《全球海上遇险和安全系统(GMDSS).第6部分:船用导航,气象警报和应急信息接收用窄带直接打印机电报设备(航行警告电传(NAVTEX))》 7.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 | 《中国船级社（I-01航行警告接收机）》 |  |
| 10.8 | 增强群呼接收机 | C | TA | X | 1.国际海事组织海安会决议MSC.431(98)决议《经修订的增强型群呼（EGC）设备性能标准》（MSC.306(87)决议）修正案 2.国际海事组织海安会决议MSC.306(87)决议《经修订的增强型群呼（EGC）设备性能标准》 3.国际海事组织大会决议A.694(17)决议《作为全球海上遇险和安全系统（GMDSS）组成部分的船载无线电设备和电子导航设备的一般要求》 4.国际海事组织海安会决议MSC.302(87)决议《通过驾驶室警报管理性能标准》 5.IEC61097-4:2012+AMD1:2016+AMD2:2019《全球海上遇险和安全系统（GMDSS）.第4部分:Inmarsat-C船舶地球站和Inmarsat增强组呼（EGC）设备.操作和性能要求试验方法和要求的试验结果》 6.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 |  |  |
| 10.9 | 406MHz应急无线电示位标(COSXS -SARSAT） | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章附录3 2.国际海事组织大会决议A.810(19)asAmendedbyMSC.120(74) 3.国际海事组织大会决议A.694(17) 4.IEC60945:2002/COR1:20085.IEC61097-2（2008） |  |  |
| 10.10 | 北斗应急无线电示位标（BD-EPIRB） | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章附录4 2.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》及其修改通报第4篇第4章 3.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 |  |  |
| 10.12 | 国际海事卫星船舶地面站 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章附录7 2.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 3.国际海事组织海安会决议MSC.147(77)《经修订的船舶保安警报系统性能标准》 4.国际海事组织海安会决议MSC.263(84)《经修订的船舶远程识别和跟踪性能标准和功能要求》 5.国际海事组织海安会决议MSC.330(90)《船舶远程识别与跟踪系统性能标准和功能要求（MSC.263(84)决议修正案）》 6.国际海事组织海安会决议MSC.400(95)《<经修订的船舶远程识别和跟踪性能标准和功能要求>(经修正的MSC.263(84)决议)修正案》 7.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 |  |  |
| 10.13 | 能进行语音通信窄带直接印字电报和数字选择性呼叫DSC的中/高频无线电装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章附录6 2.本局《国内航行海船法定检验技术规则》(2020)第4篇第4章 3.国际海事组织大会决议A.806(19)能进行话音通信、窄带直接印字电报和数字选择呼叫的船载中／高频无线电装置的性能标准 4.国际海事组织大会决议A.694(17)决议《作为全球海上遇险和安全系统（GMDSS）组成部分的船载无线电设备和电子导航设备的一般要求》 5.国际海事组织海安会决议MSC.68(68)附件3《对A.806(19)决议—能够进行话音通信、窄带直接印字电报(NBDP)和DSC的船载MF/HF无线电装置的性能标准的修正案》 |  |  |
| 10.13 | 便携式救生艇筏双向甚高频无线电话设备 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章附录8 2.国际海事组织大会决议A.694(17)决议《作为全球海上遇险和安全系统（GMDSS）组成部分的船载无线电设备和电子导航设备的一般要求》 3.MSC.149(77)决议《通过经修订的救生艇筏便携式双向无线电话设备的性能标准》 4.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 |  |  |
| 10.14 | 航空双向甚高频无线电话装置 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章附录11和12 2.国际海事组织海安会决议MSC.80(70)：通过新的无线电通信设备的性能标准 3.国际海事组织大会决议A.694(17)决议《作为全球海上遇险和安全系统（GMDSS）组成部分的船载无线电设备和电子导航设备的一般要求》 4.《国际民用航空公约》附则10航空通信 5.ITU无线电法规2012 6.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 |  |  |
| 10.15 | 甚高频应急无线电示位标 （VHF-EPIRB） | C | TA | X | 1.国际海事组织大会决议A.805(19)《自浮式VHF应急无线电示位标性能标准》 2.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 3.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 |  |  |
| 10.16 | 卫星应急无线电示位标（S-EPIRB） | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章附录3 2.本局《国内航行海船法定检验技术规则》2016修改通报第4篇第4章 3.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 4.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 | 《中国船级社（I-04卫星应急无线电示位标）》 |  |
| 10.16 | 遇险报警板 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章4.1.7 2.本局《国内航行海船法定检验技术规则》2020及其修改通报第4篇第4章 3.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其变更通告第4篇第3章 |  |  |
| 10.17 | 船舶保安警报系统 | C | TA | X | 1.国际海事组织海安会决议MSC.147(77)决议通过的《经修订的船舶保安警报系统性能标准》 2.国际海事组织海安会决议MSC.136（76）决议通过的《船舶安全警报系统的性能标准》 3.国际海事组织海安会通函MSC/Circ.1072通过的《关于提供船舶安全警报系统的指南》 4.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 | 《中国船级社（I-02船舶保安报警系统）》 |  |
| 11 | 信号设备 |
| 11.1 | 航行灯 | - | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第4章附录1、2和3 2.本局《内河船舶法定检验技术规则（2019）》第5篇第2章 3.本局《中华人民共和国内河避碰规则》附录一 4.本局《船舶与海上设施法定检验规则－国际航行海船法定检验技术规则》（2014）及其修改通报第4篇第13章 5.1972年国际海上避碰规则及其修正案附录I 6.国际海事组织大会决议A.694(17)《作为全球海上遇险和安全系统（遇险和安全系统）组成部分的船载无线电设备和电子助航设备的一般要求》 7.国际海事组织海安会决议MSC.253(83)《通过航行灯、航行灯控制器和相关设备的性能标准》 8.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 | 《中国船级社（S-01航行灯）》 |  |
| 11.2 | 航行灯控制板 | C | TA | X | 1.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》第4篇第8章附录3 2.本局《内河船舶法定检验技术规则（2019）》第5篇第2章 3.本局《中华人民共和国内河避碰规则》附录一 4.国际海事组织大会决议A.694(17)决议《作为全球海上遇险和安全系统（GMDSS）组成部分的船载无线电设备和电子导航设备的一般要求》 5.IEC60945:2002/COR1:2008《船用航行和无线电通信设备及系统-通用要求-试验方法和试验结果的要求》 6.国际海事组织海安会决议MSC.253(83)决议《航行灯、航行灯控制器和相关设备的性能标准》 7.本局《船舶与海上设施法定检验规则－国际航行海船法定检验技术规则》（2014）及其修改通报第4篇第13章 9.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第4篇第2章 | 《中国船级社（S-02航行灯控制器）》 |  |
| 11.3 | 号笛 | C | TA | X | 1.本局《中华人民共和国内河避碰规则》附录二 2.本局《中华人民共和国内河避碰规则》5-147页 3.国际海事组织1972年国际海上避碰规则及其修正案附录III 4.本局《国内航行海船法定检验技术规则（2020）》及其修改通报第4篇第8章 5.本局《远洋渔船法定检验技术规则（2019）》第12篇第5章 |  |  |
| 11.4 | 号笛控制板 | - | TA | X | 1.本局《中华人民共和国内河避碰规则》附录二 2.1972年国际海上避碰规则及其修正案附录III |  |  |
| 11.5 | 声响信号设备（号钟、号锣） | - | TA | X | 1.本局《中华人民共和国内河避碰规则》附录二 2.1972年国际海上避碰规则及其修正案附录III |  |  |
| 12 | 货舱进水报警设备 |
| 12.1 | 进水探测报警系统 | C | TA | X | 1.国际船级社协会（IACS）UI SC180 2.国际海事组织海安会MSC.188(79)决议《散货船和除散货船以外的单舱货船水位探测器性能标准》 3.中国船级社《钢质海船入级规范》(2022)及其修改通报第4篇第2章 4.中国船级社《钢质海船入级规范》(2022)及其修改通报第7篇第2章 |  |  |
| 13 |  |
| 13.1 | 深油烹饪设备 | - | TA | X | 1.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第10.6.4条 2.公认标准，如ISO15371:2015《船舶和海上技术—保护厨房烹饪设备的灭火系统》 |  |  |
| 14 | 《1974年国际海上人命安全公约》Ⅺ-1章设备 |
| 14.1 | 便携式气体测试仪 | C | TA | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》(2020)及其变更通告第6篇第3章2.IEC60079-29-13.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章，第4条 |  |  |
| 15 | 起重设备 |
| 15.1 | 吊杆装置（含吊杆式起重机） | C | - | X | 1.本局《起重设备法定检验技术规则》1999第2篇第2、4、5、6、7章 2.中国船级社《船舶与海上设施起重设备规范》2007及2016变更通告第2篇第2、4、5、6、7、8章 |  | 整机出厂时，应该持有产品证书。 |
| 15.2 | 起重机 | C | - | X | 1.本局《起重设备法定检验技术规则》1999第2篇第3、4、5、6、7章 2.中国船级社《船舶与海上设施起重设备规范》2007及2016变更通告第2篇第3至8章 | 《中国船级社（G-01起重机）》 | 整机出厂时，应该持有产品证书。 |
| 15.3 | 机舱起重机 | C | - | X | 1.本局《起重设备法定检验技术规则》1999第2篇第3、4、5、6、7章 2.中国船级社《船舶与海上设施起重设备规范》2007及2016变更通告第3至8章 | 《中国船级社（G-01起重机）》 | 整机出厂时，应该持有产品证书。 |
| 15.4 | 潜水器吊放装置 | C | - | X | 中国船级社《船舶与海上设施起重设备规范》2007及2016变更通告第3、4、5、6、7、8章 |  |  |
| 15.5 | 升降机 | C | - | X | 1.本局《起重设备法定检验技术规则》1999第2篇第3、4、5、6、7章 2.中国船级社《船舶与海上设施起重设备规范》2007及2016变更通告第3、4、5、6、7、8章 |  | 包括：（1）乘客或船员用升降机；（2）货物、车辆升降机与车辆跳板。 |
| 15.6 | 索具 | C | WA | - | 1.本局《起重设备法定检验技术规则》1999第2篇第5、6、7章 2.中国船级社《船舶与海上设施起重设备规范》2007及2016变更通告第5、6、7、8章 |  |  |
| 15.7 | 活动零部件 | C | WA | X | 1.本局《起重设备法定检验技术规则》1999第2篇第5、6、7章 2.中国船级社《船舶与海上设施起重设备规范》2007及2016变更通告第5、6、7、8章 |  |  |
| 16 | 渔船专用产品 |
| 16.1 | 渔获物制冷压缩机组 | C | - | X | 1.本局《远洋渔船法定检验技术规则（2019）》 2.中国船级社《钢质远洋渔船建造规范》（2021）及其修改通报第4篇第1章和第2章 |  | 制冷装置及其零部件制冷压缩机 |
| 16.2 | 渔获物制冷用I、II、III级压力容器 | C | WA | X | 中国船级社《钢质海船入级规范》（2021）及其修改通报第3篇第6章 |  | 钢制焊接压力容器、压力容器 |
| 16.3 | 绞纲机 | C | - | X | 《钢质国内海洋渔船建造规范）》（2019）及其修改通报第三篇第10章 |  | 液压绞纲机 |
| 16.4 | 起网机 | C | - | X | 1.《钢质远洋渔船建造规范》2018及其修改通报2.《渔船起网机/绞纲机》SC/T6003-1999<FishingVesselsHydraulicWinch>SC/T6003-1999 |  | 渔船专用产品液压起网机 |
| 16.5 | 诱鱼灯 | - | TA | X | 《钢质远洋渔船建造规范》2021及其修改通报第2章第3篇 |  |  |
| 17 | 船运货物集装箱专用产品 |
| 17.1 | 系固设备 | C | - | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》（2021）及其修改通报第1篇第3章 2.DINEN1492-1-2009《纺织吊索.安全性.第1部分：通用人造纤维织造的平机织带状吊索》 3.DINEN1492-2-2009《纺织吊索.安全性.第2部分：通用人造化学纤维制圆吊索》 4.JB/T8521.1-2007《一般用途合成纤维扁平吊装带》 5.JB/T8521.2-2007《一般用途合成纤维圆形吊装带》 |  | 吊带 集装箱系固设备 |
| 17.2 | 角件 | - | WA | - | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其修改通报第1篇第3章 2.相关公认标准，如GB/T1835-2006系列1集装箱角件 |  |  |
| 17.3 | 地板 | - | WA | - | 1.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章第3、5、6条 2.国际海事组织2010年耐火试验程序规则第2部分和第5部分 |  |  |
| 18 | 海上移动设施专用产品 |
| 18.1 | 齿轮升降锁紧装置 | C | TA | X | 中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其变更通告第3篇第10章 |  |  |
| 18.2 | 插销式液压升降装置 | C | TA | X | 1.中国船级社《海上移动平台入级规范》（2020）第2篇第4章 2.中国船级社《海上移动平台入级规范》（2020）第4篇第6章 3.中国船级社《海上移动平台入级规范》（2020）第5篇第2章 4.本局《海上移动平台法定检验规则》（2016）第4章、第5章 |  |  |
| 18.3 | 悬臂梁滑移液压动力单元 | C | - | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其变更通告第3篇第4章 2.中国船级社《海上移动平台入级规范》（2020）及其变更通告第1篇第3章 |  |  |
| 18.4 | 海水提升泵 | C | - | X | 中国船级社《海上油气处理系统规范》（2014）第9章 |  |  |
| 18.5 | 平台应急关断系统（ESD） | C | TA | X | 1.中国船级社《海上油气处理系统规范》（2020）第4章 2.中国船级社《海上移动平台入级规范》(2020)及其修改通报第7篇第11章 |  |  |
| 18.6 | 平台状态指示灯 | C | TA | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》（2018）及其修改通报第4篇第1章 2.中国船级社《海上移动平台入级规范》（2016）及其修改通报第5篇第1章 3.《海上固定平台安全规则》第9章 |  | 防爆状态指示灯 平台状态指示灯 |
| 18.7 | 直升机平台甲板边界灯 | C | TA | X | 1.国际海事组织《海上移动式钻井平台构造和设备规则》（2009）及其修正案第13章 2.中国船级社《海上移动平台入级规范》（2020）及其修改通报第8篇第10章 |  | 直升机助降灯具 直升机助降灯光系统 |
| 18.8 | 直升机平台甲板照明灯 | C | TA | X | 1.国际海事组织《海上移动式钻井平台构造和设备规则》（2009）及其修正案第13章 2.中国船级社《海上移动平台入级规范》（2020）及其修改通报第8篇第10章 |  | 直升机助降灯具 直升机助降灯光系统 |
| 18.9 | 障碍标志和照明灯 | C | TA | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其变更通告第4篇第3章 2.中国船级社《海上移动平台入级规范》（2020）及其修改通报第8篇第10章 3.国际海事组织《海上移动式钻井平台构造和设备规则》（2009）及其修正案第13章 |  | 直升飞机甲板，包括周边和直升飞机甲板状态灯、风向指示器照明和相关的障碍物标志灯（如设有时）。 |
| 18.10 | 夜视仪 | - | TA | X | 1.国际海事组织海安会决议MSC.94(72)《高速船夜视设备的性能标准》 2.2000国际高速船安全规则 |  | 船用红外夜视系统 高速船用夜视仪 |
| 18.11 | 助航标识灯 | C | TA | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》(2018)及其修改通报第1篇第3章 2.中国船级社《海上移动平台入级与建造规范》(2012)及其修改通报第5篇第2章 3本局《海上移动平台法定检验技术规则》(2016)第5章、第12章和第14章 |  | 助航信号系统 其他通信/导航设备 |
| 18.12 | 航空障碍灯 | C | TA | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其变更通告第4篇第3章 2.中国船级社《海上移动平台入级规范》(2020)及其修改通报第8篇第10章 3.国际海事组织2009年海上移动式钻井平台构造和设备规则(2009年MODU)第13.4条和13.5条 |  |  |
| 18.13 | 拖曳设备 | C | - | X | 中国船级社《海上拖航指南》（2011）第5章 |  |  |
| 18.14 | 便携式防硫化氢呼吸装置 | C | TA | X | 中国船级社《海上移动平台入级规范》(2020)及其修改通报第7篇第6章,12章 ISO23269-3:2011 |  |  |
| 18.15 | 固定式防硫化氢呼吸空气系统 | C | TA | X | 1.中国船级社《海上移动平台入级规范》(2020)及其修改通报第7篇第6章,12章 2.ISO23269-3:2011 |  |  |
| 18.16 | 可燃气体和硫化氢气体探测器 | C | TA | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》(2020)及其变更通告第6篇第3章 2.MSC.292(87)决议《国际消防安全系统规则》修正案第16章“固定式碳氢化合物气体探测系统” 3.MSC.1/Circ.1370固定式碳氢化合物气体探测系统设计、建造和试验指南 4.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第II-2章，第4条 |  |  |
| 18.17 | 可燃气体和硫化氢气体报警装置 | C | TA | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》(2018)及其修改通报第6篇第3童，第7篇第2章 2.MSC.292(87)决议《国际消防安全系统规则》修正案第16章“固定式碳氢化合物气体探测系统” 3.MSC.1/Circ.1370固定式碳氢化合物气体探测系统设计、建造和试验指南 4.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第TI-2竟，第4条 |  |  |
| 18.18 | 直升机加油装置 | C | TA | X | 1.《1974年国际海上人命安全公约》2000修正案第II-2章第18条 2.中国船级社《钢质海船入级规范》（2022）及其变更通告第3篇第2章 |  |  |
| 18.19 | 吊篮 | C | - | X | 1.中国船级社《船舶与海上设施起重设备规范》（2007）及其修改通报第7章 2.中国船级社《浅海固定平台建造与检验规范》（2004）及其修改通报第1篇第2章 3.Q/HS4006-2002海洋石油平台用载人吊篮使用技术条件 | 海上吊篮检验指南（初稿） |  |
| 18.2 | 应急拖带装置 | C | TA | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》(2022)及其变更通告第3篇第2章 2.《海上单点系泊装置入级规范》(2021)及其修改通报附件A部分 3.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第11-1章第3-4条 4.经MSC.132(75)修正的MSC.35(63)关于液货船应急拖带装置指南的决议 |  | 应急拖带装置和单点系泊装置 |
| 18.21 | 单点系泊装置 | C | TA | X | 1.中国船级社《钢质海船入级规范》(2022)及其变更通告第3篇第2章 2.《海上单点系泊装置入级规范》(2021)及其修改通报附件A部分 3.《1974年国际海上人命安全公约》及其修正案第11-1章第3-4条 4.经MSC.132(75)修正的MSC.35(63)关于液货船应急拖带装置指南的决议 |  | 应急拖带装置和单点系泊装置 |

注：1.符号说明：

(1)C—产品证书，E---等效证明文件；TA―型式认可，WA―工厂认可；X—适用，O—可选。

(2)如无“C/E”要求，制造厂在产品供货时应随制造厂证明（正本）提供相应的认可证书副本。

2.除7.19---隔舱传动装置、9.32---引航员软梯、9.33---引航员舷梯外，第5~第12类产品及18.5~18.17必须先完成相应认可后，方能开展单件（批）检验。

## 附录2 证书格式样本

1.本附录包含以下证书的格式样本：

- 工厂认可证书；

- 型式认可证书；

- 船用产品证书。

2.适用国际航行船舶的证书英文内容由船舶检验机构自行完善。

中华人民共和国

船 用 产 品 工 厂 认 可 证 书

证书编号：

兹证明本证书所述制造厂能够满足本证书注明认可标准的要求，具备生产本证书所列产品的能力和条件，现予以认可。

产品名称：__________________________________________________________________________

制 造 厂：__________________________________________________________________________

地    址：__________________________________________________________________________

认可标准：

产品明细：

本证书有效日期至：______________

发证日期：______________________                      发证单位：

NO：

第1页  共3页                                     二维码

大产品适用范围：

批批准的图纸：

产产品认可实验报告：

认可后的产品检验方式：

认认可保持条件：

其备注：

本证书根据《船用产品检验规则》签发。当本证书包括多页纸张时，则所有证书页视为一个整体，必须同时使用，任何摘录和节选内容无效，复印件无效。每页证书均需由本局检验机构盖章方可有效。有关各方对所持证书的真实性有疑问时，可向我局检验机构咨询。

第2页 共3页

第

年 度 签 证 栏

检验种类：年度签证                                                                 编号：

记事：

日期：                                                                    检验机构（章）

检验种类：年度签证                                                                 编号：

记事：

日期：                                                                    检验机构（章）

检验种类：年度签证                                                                 编号：

记事：

日期：                                                                    检验机构（章）

检验种类：年度签证                                                                 编号：

记事：

日期：                                                                    检验机构（章）

第3页 共3页

中华人民共和国

船 用 产 品 型 式 认 可 证 书

证书编号：

兹证明本证书所述制造厂生产的下列产品符合本证书注明认可标准的要求，现予以认可。

产品名称：__________________________________________________________________________

制 造 厂：__________________________________________________________________________

地    址：__________________________________________________________________________

认可标准：

产品明细：

本证书有效日期至：______________

发证日期：______________________                      发证单位：

NO：

第1页  共2页                                     二维码

产品适用范围：

批准的图纸：

产品认可试验报告：

认可保持条件：

认可后的检验方式：

备注：

本证书正文完

本证书根据《船用产品检验规则》签发。当本证书包括多页纸张时，则所有证书页视为一个整体，必须同时使用，任何摘录和节选内容无效，复印件无效。每页证书均需由本局检验机构盖章方可有效。有关各方对所持证书的真实性有疑问时，可向我局检验机构咨询。

第2页  共2页

中华人民共和国

船 用 产 品 证 书

证书编号：

兹证明应_____________________________________________________________________________

的申请，下列产品经本局验船师检验，符合本证书注明标准的要求。

制造厂名：__________________________________________________________________________

产品名称：________________________________ 产品适用范围：______________________________

订 货 方：________________________________  认可证书号：____________________________

产品编号：________________________________  图纸批准号：____________________________

产品检验标准：

产品检验标志：

验船师：____________________

发证日期：______________                                  发证单位：

NO：

第1页  共2页                                     二维码

大产品明细：

认实验项目及结果：

认

其备注：

本证书正文完

本证书根据《船用产品检验规则》签发。当本证书包括多页纸张时，则所有证书页视为一个整体，必须同时使用，任何摘录和节选内容无效，复印件无效。每页证书均需由本局检验机构盖章方可有效。有关各方对所持证书的真实性有疑问时，可向我局检验机构咨询。

第2页 共2页

## 附录3 证书填写说明

1 总体说明

1.1认可证书主要包括以下内容：

证书名称、证书编号、产品名称、制造厂（工厂认可或型式认可）或设计方（设计认可）、地址、图纸批准号（如适用）、认可试验报告、适用于、产品明细、认可标准、认可标志、证书有效期、发证单位（证书印章）、签发日期、二维码及防伪码、角注、页码。

1.2船用产品证书主要包括以下内容：

证书名称、证书编号、产品名称、申请方、制造厂、订货方、认可证书号（如适用）、图纸批准号（如适用）、产品编号、适用于、产品明细、检验标准、检验标志、标记位置、验船师签署、发证单位（证书印章）、证书签发日期、二维码及防伪码、角注、页码。

1.3如需要时，其内容可增加备注、证书附页。

2．证书填写说明

2.1 认可证书

（1） 船舶检验机构标识：船舶检验机构标识置于证书左上角，可为字母、图形、图片等标识。

（2） 船舶检验机构名称：船舶检验机构名称为其全称，用粗体且较大字体。

（3） 证书名称：视认可种类进行编写，包括工厂认可证书、型式认可证书。

（4） 证书编号：通常放于证书的右上角，以便于查看。根据船舶检验机构的相关文件的编号规则，在发证时填写，每项工作一个编号，每项工作签发多份证书时，在后加流水号。

证书编号的取号原则包括：船舶检验机构代码、年份、认可类别、工作流水号、证书流水号等标识。

（5） 证书的符合性说明：说明证书证明的基本内容，如：“兹证明XXX”。

（6） 产品名称：首先采用本局技术法规中的产品名称，其次采用国家和行业标准中的产品名称。

（7） 制造厂：工厂认可和型式认可的制造厂填写实际的产品制造企业，名称通常与营业执照等法定文件一致。

（8）地址：填写制造厂的地址，通常与营业执照一致。

（9） 认可标准：即认可依据，通常为本局技术法规、规范、标准等，优先采用技术法规，通常具体到认可标准要求的章。

（10）产品明细：描述产品特征参数，如产品名称、型号、规格、产品系统组成等。

（11）批准的图纸（如有时）：按照批准图纸认可的产品，填图纸批准号。

（12）产品认可试验报告：包括认可试验报告的编号、日期、试验机构名称/地址等。

（13）产品适用范围：包括“产品用途”和“产品使用限定条件”。“产品用途”的描述应清晰准确。“产品使用限定条件”应注意包括图纸审查时因产品设计和采标等提出的限制要求。

（14）认可保持条件：根据本规则第6章要求进行描述。

（15）认可后的产品检验方式：结合本规则附录3《重要产品持证目录》，明确认可后是否需要产品检验等内容。

（16）备注（如需要时）：通常描述认可证书换发信息（如有时）、认可证书变更和替代情况（如有时）、认可产品的特性描述（产品明细无法完整描述时）、认可产品的特别说明及其他约定情况。

（17）附页（如需要时）：认可证书中产品明细描述采用附页更为清晰时，可采用附页。

（18）证书签发日期：签发日期为船舶检验机构批准证书的日期。

（19）有效期：根据本规则第3，4章要求进行描述。初次认可时，有效期通常为4年。

（20）发证单位：标注发证单位名称。

（21）证书印章：签盖发证单位印章。

（22）二维码及防伪码：每份证书上打印不同的二维码及防伪码，便于追溯和查询。

（23）角注：证书角注通常包括：证书使用基本说明、检验机构联系方式、证书的基本要素和推荐版本号等内容。

（24）页码：证书每页应带有页码，如：第X页/共X页。

2.2  船用产品证书

（1） 船舶检验机构标识：船舶检验机构标识置于证书左上角，可为字母、图形、图片等标识。

（2） 船舶检验机构名称：船舶检验机构名称为全称,置于首页中间位置，用易于辨识的较大字体。

（3） 证书名称：如船用产品证书，置于首页中间位置，用易于辨识的较大字体。

（4） 证书编号：通常置于证书的右上角，以便于查看。

依据可追溯原则，证书编号根据船舶检验机构的确定的编号规则编写，每项工作一个编号，每项工作签发多份证书时，可在后加流水号。

证书编号的取号原则包括：船舶检验机构代码、年份、工作类别、工作流水号、证书流水号等标识。

（5） 证书的符合性说明：说明证书证明的基本内容，如：“兹证明本证书所列产品经XXX，符合XX”。

（6） 产品名称：首先采用本局技术法规中的产品名称，其次采用国家和行业标准中的产品名称。

（7） 申请方：填写申请书中的申请方。

（8） 制造厂：填写实际的产品制造企业，名称通常与营业执照等法定文件一致，同时与申请书一致。

（9） 订货方（如申请方需要时）：填写申请书中的订货方。

（10）认可证书号（如有时）：如产品经认可，填写经认可产品的认可证书号。

（11）图纸批准号（如有时）：如产品经图纸审查，填审批图纸的图纸批准号。

（12）产品适用范围：包括“产品用途”、“产品使用限定条件”和“船舶工程号”。如产品设计和生产时确定用于某船，则写“船舶工程号”或“船舶名称”。“产品使用限定条件”应注意包括图纸审查或检验时，因产品设计和采标等提出的限制要求。

（13）产品编号：填写编号、批号、炉号等产品的唯一可追溯标识号。

（14）产品检验标准：即产品检验依据，通常为本局技术法规、规范、标准等，优先采用本局技术法规，通常具体到检验依据要求的章。船用产品证书中的“产品检验标准”一般包含在认可证书所列认可标准中。

（15）产品检验标志：经船舶检验机构检验的船用产品，应在产品本体和/或铭牌上标示产品检验标志，并在证书中明确产品检验标志的实际位置和内容。如：在本体上打船舶检验机构的钢印标识。

（16）产品明细：该栏中填写的产品属性项目应能明确表明检验产品的特性等基本信息，如：产品名称、型号/规格、主要技术参数、数量、制造日期等。

（17）备注（如需要时）：需要时填写，通常描述需特别说明的情况，或产品后续使用注意事项。

（18）附页（如需要时）：产品明细中产品规格、型号较多时，可采用附页表述。

（19）证书签发日期：签发日期为船舶检验机构签发证书的日期。

（20）验船师签署： 验船师完成证书签署。

（21）发证单位：标注发证单位名称。

（22）证书印章：签盖发证单位印章。

（23）二维码及防伪码：每份证书上打印不同的二维码及防伪码，便于追溯和查询。

（24）角注：证书角注通常包括：证书使用基本说明、检验机构联系方式、证书的基本要素和推荐版本号等内容。

（25）页码：证书每页应带有页码，如：第X页/共X页。

3． 证书签名及印章的使用

3.1  船舶检验机构如签发书面证书时，应遵循以下原则：

（1）证书上需有船舶检验人员签名时，船舶检验人员应在证书上的相应位置完成证书签名。

（2）证书应加盖证书印章，通常加盖在证书的左下方。

（3）认可证书正文的首页和末页应加盖在发证机构的位置，其它页（含附页）应加盖在文本正文内容（不含页脚）结束的位置。

（4）产品证书正文首页应加盖在发证日期的位置，末页加盖在发证机构的位置，其它页应加盖在文本正文内容（不含页脚）结束的位置。

（5）每份认可证书应加盖骑缝章，骑缝章在每页应均有能够清晰显示的部分。